ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА, С ЦЕЛ МОНТИРАНЕ НА ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЛАВАНДУЛОВ ЦВЯТ, СКЛАД ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКЦИЯТА И НАВЕС КЪМ СГРАДАТА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 032011, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОПГРИГОРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

I.Информация за контакт с инвеститора:

ЕТ "Славяна Статева", ЕИК 202568498

Седалище и адрес на управление: с. Попгригорово, Стопански двор

Представлявано от управител: Славяна Статева

чрез упълномощен представител – Милко Пенчев, гр. Добрич бул. "25-ти септември" № 52, офис 9, тел. 0888580562

II.Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението;

Настоящото инвестиционно предложение се отнася за изграждане на сграда, с цел монтиране на дестилерия за преработка на лавандулов цвят, склад за подготовка на продукцията и навес към сградата разположени в ПИ № 032011, с площ 8.000 дка, с начин на трайно ползване - друга производствена база (стопански двор), в землището на с. Попгригорово, община Добричка.

Имотът е собственост на Възложителя.

Площта на имота, където ще се реализира инвестиционното предложение е 8000 кв. м, с начин на трайно ползване – друга производствена база.

Предвижда се сградите да се изградят използвайки конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване към електропреносната мрежа. Сградите ще са с топло и хидроизолация по БДС. Материалите по фасадите ще са алуминиева или дървена дограма със стъклопакет и декоративни алуминиеви решетки.

Електроразпределението на имота ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на с. Попгригорово, посредством полагане на подземни кабели и в съответствие със съгласувана схема на електрозахранване за района.

Захранването с вода за питейно-битови и промишлени нужди е предвидено да се осъществи чрез свързване към ВиК мрежата в района.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се заустват във водоплътнa черпателнa яма и ще се предават на лица имащи съответния документ.

След реализацията на инвестиционното предложение ще се изпълни съответното озеленяване. Предвижда се 1/3 от озеленяването да е с дървесни и храстови видове, което ще допринесе за повишаване на комфорта и начина на живот на обитателите на жилища.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение

- документ за собственост на имота.

- актуална скица на ПИ № 032011

Местоположението на терена е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на:

- характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;

- обществения интерес към предложението за стройтелство, дейности и технологии;

Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в разкриване на работни места – осигурява се работна заетост на проектански и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна работна заетост на обслужващия персонал.

3. Връзки с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение за изграждане на сграда, с цел монтиране на дестилерия за преработка на лавандулов цвят, склад за подготовка на продукцията и навес към сградата не противоречи на действащите планове за района. Същото няма връзка с други съществуващи обекти или ИП.

4. Подробна информация за разглеждани алтернативи;

В подготовката на първите стъпки на инвестиционното предложение са проведени обширни проучвания за изследване на подходящи места за строеж. Избран е този терен защото:

- имотът е собственост на възложителя;

- природния и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение.

- в региона има подходящи фирми, които могат да извършват съответните изкопни и строителни мероприятия;

- местоположението на площадката е подходящо избрано от гледна точка на пътно-транспортната обстановка и геоложката среда – няма свлачища и други неблагоприятни физико-геоложки процеси;

- достъпът до имота е обезпечен от съществуващ път;

- парцелът има добра визия откъм основния подход, което е предпоставка за знаковата дейност на обектите;

- в съседство няма обекти подлежащи на защита;

- теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност;

- районът е със сравнително добре изградена инфраструктура;

- има възможност от изграждане на добра връзка между вътрешната с външната инфраструктура (водопроводна и  електропреносна мрежа, пътна връзка и др.);

- реализацията на инвестационния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на община Добричка.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Теренът предмет на инвестиционното предложение е ПИ № 032011, с площ 8.000 дка, с начин на трайно ползване - друга производствена база (стопански двор), в землището на с. Попгригорово, община Добричка е в близост до неговата регулация и общински път.

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в границите на имот № 032011, собственост на възложителя. Материалите ще бъдат разположени на временна площадка, от която ще се отнеме и съхрани хумусния слой, а след извършване на строителната част, площадката ще бъде възстановена.

Ще е необходима площ (около 500 м2 ) в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството. Не се налага ползването на допълнителни площи от съседни имоти за дейности по време на строителството.

Приложена е скица, показваща местоположението на площадката.

Дестилерията, склада и навеса ще бъдат разположени в границите на имота, собственост на инвеститора.

6. Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, производителност, принос и резултат.

Обектът, предмет на ИП включва изграждане на сграда, с цел монтиране на дестилерия за преработка на лавандулов цвят, склад за подготовка на продукцията и навес към сградата с прилагане на следните технологични процеси:

Сградата на дестилерията ще е с размери 60 х 20 метра разделение по следния начин: 12 х 20 метра с 1 поток на производствената линия, склад за подготовка на продукцията с размери 48 х 20 метра, както и навес към сградата с размери 60 х 10 метра, предназначени за складиране на вече изварената продукция с цел вторично дестилиране и получаване на лавандулова вода.

1. Производствени параметри на дестилерията за преработка на лавандула:

- Преработка на лавандулов цвят	72 м3/8 часа

- Добито лавандулово масло	160л / 8 часа

2. Енергийните параметри са както следва:

- Гореща вода t = 80-90°С	1800л / 1 час

- Охлаждаща вода t = 16°С	1-1,5л / 1 сек

- Електрозахранване	15 kW

3. Отпадък от дестилацията:

- Отпадък от лавандуловия цвят/при пълно натоварване/: 72 м3 / 8 часа

- Отпадни води 60°С /при пълно натоварване/:	                       1-1,5л / 1 сек

4. Персонал:

- За обслужване на инсталацията и котела	                                    5 човека/смяна

5. Механизация на процесите:

- Телескопичен товарач за товарене, разтоварване на суровината

7м/4,2т/над 140 к.с.

- Телфер с телферен път за пълнене на казаните

- При приемане на стоката ще се извършва изтегляне на кантар, който ще се инсталира на място - Дължина 21м, Измервано тегло до 60000кг

6. Режим на работа

- Инсталацията ще работи средно от 7 до 8 часа на ден през сезона, като в пиковото време се предвижда двусменен режим на работа. Обработката на лавандуловия цвят ще се извършва в рамките на 10 до 30 дни.

ПРОИЗВОДСТВО НАЛАВАНДУЛОВО МАСЛО

Лавандулата е пренесена в България в началото на 19. век от Франция. Лавандуловото масло намира широко приложение в парфюмерийно- козметичната промишленост и медицината.

Лавандуловия цвят се прибира от полето, като съцветията се косят със специални косачки и се товарят в ремарке. След това той се съхранява под навес към дестилерията до зареждането му в дестилационния апарат.

Лавандуловото масло се получава чрез дестилация. Периодичната дестилация се характеризира с поставяне на определено количество суровина в дестилационния апарат, извличане на етеричното масло, изпразване на апарата от отработената суровина и повтаряне на процеса:

Основните компоненти тук са:

1/ дестилационен апарат - в него се зарежда суровината, от която ще се добива етерично масло, като количеството й е регламентирано от обема му. Суровината, която се поставя в дестилационния апарат трябва да бъде добре уплътнена. Затваря се херметично и има изход за горещата вода към охладителя. Окомплектован е с кош за изваждане на отработения материал.

2/ охладител - това е топлообменен апарат, където се охлажда водата и етеричното масло до определена температура. Температурата на дестилата се регулира чрез промяна на количеството охлаждаща вода.

3/ флорентински съд /декантатор/ - осигурява отделянето на водата и маслото, което става благодарение на практическата им несмесваемост и разликата в плътността им. След изтичане на времето за дестилация маслото се източва от декантатора, притегля се и се съхранява във варели със специално покритие.

4/ производство на гореща вода - служи за непрекъснатото производство на гореща вода с определени параметри чрез изгаряне на гориво и подаване на съответните количества омекотена вода.

Персонал:

- Дестилатор	2	човека / смяна

- Огняр	1	човек/смяна

- Механизатор	1	човек/смяна

- Работник	1	човек/смяна

Режим на работа:

Инсталацията ще работи средно 8 часа на ден при едносменен режим на работа. Обработката на доставената суровина трябва да се извършва до 24 часа след доставката й. Преработката на цялата реколта трябва да стане в рамките на 20 дни и се жъне само при слънчево време от 10 до 15 часа, като в противен случай етеричното масло отива в корените и добива на масло рязко спада.

Отпадъци:

Сенообразната маса от изварения лавандулов цвят ще се складира в свободната част на склада. Телескопичния товарач ще служи за натрупване на сухата маса във височина до 7м. След обработка сухата маса ще се използва за разхвърляне за тор. Водата от декантаторите и охладителите е чиста с температура около 60°С, като част от нея ще се използва за производство на горещата вода, а остатъка ще бъде разхвърлян за напояване. От производството на етерични масла не се отделят емисии, които да замърсяват въздуха или почвата.

Схема на работа

Приемната стока ще се измерва на кантар монтиран в двора на фирмата. Компонентите от горепосочената схема на работа ще са монтирани, като модул и ще включва всички водни връзки, измерване на дебита, температурата, вентили за управление, цифрова индикация на измерваните параметри и декантатор, като цяло представлява модул за дестилация на лавандула. След преключване на работа, работните площадки ще се почистват чрез механична машина закачена към телескопичен товарач и грубите отпадъци се замитат.

Спецификация на технологичното оборудване

При ползване на модулния принцип за изграждане на дестилерията се облекчава значително нейния монтаж на място и се повишава неговото качество. Дава се възможност за поетапно пускане в експлоатация на отделни модули, а при авария по време на сезона неговото изключване от производствения процес без нарушаване работата на останалите модули.

За технологичното функциониране на инсталацията за преработка на лавандулов цвят са необходими още рампа за обслужване и зареждане на дестилаторите с лавандулов цвят, телфер с телферен път за тяхното изпразване и тежест 4,5 т за уплътняване на лавандулата в дестилатора.

| Поз. | Наименования на съораженията | Мярка | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модул дестилация |  |  |
| 1.1. | Работа и материали за пътя на горещата вода | Бр. | 6 |
| 1.2. | Дестилационен апарат с казан 6 м3 - материал INOX | Бр. | 6 |

| 1.3. | Флорентински съдове - материал INOX | Бр. | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Захранване със студена вода - комплект | Бр. | 1 |
| 1.5. | Отвеждане на топлата вода - комплект | Бр. | 1 |
| 1.6. | Материали и работа за рампата - комплект | Бр. | 1 |
| 1.7. | Изолация на пътя за топла вода с неръждаема стомана - комплект | Бр. | 1 |
| 2. | Генератор за гореща вода | Бр. | 2 |
| 3. | Електротелфер 5т | Бр. | 1 |
| 4. | Уплътнителна тежест | Бр. | 1 |
| 5. | Телескопичен товарач - височина на повдигане над 6,90м, сила на повдигане над 4т, мощност на двигателя над 140 к.с. | Бр. | 1 |
| 5.1. | Палетни вилици | Бр. | 1 |
| 5.2. | Щипка за сух материал | Бр. | 1 |
| 5.3. | Кофа за сух материал | Бр. | 1 |
| 6. | Генератор за ток - 33kW | Бр. | 1 |
| 7. | Цистерна за чиста вода - ЗООООл. (поцинкована) | Бр. | 2 |
| 8. | Кантар - Дължина 21м, Товароподемност до 60000кг | Бр. | 1 |

Модул дестилация

Модулът съдържа всички необходими съоръжения и технологични връзки между тях за добив на етерично масло от лавандула и може да работи самостоятелно. Ще са монтирани на носеща конструкция, осигуряваща добрата работа и технологично обезпечаване на оборудването. Около модулите ще е разположена рампа за обслужване и зареждане на дестилационните апарати. Флорентинските съдове ще се намират в непосредствена близост до модулите за изваряване. Необходимата обща технологична височина на модула е 6м, където се включват и габаритните размери на телфера. За неговото обслужване е необходим телферен път и телфер с товароподемност 5т.

Производствена програма

Размера на инсталацията съответства на произвежданият от фирмата лавандулов цвят. Фирмата разполага в момента с 210 дка лавандулов цвят, като на ден могат да се жънат до 20 дка. Във втора година на рекултиране това са ок. 4,6м3/дка. Това са 980 м3 продукция от собствено производство. Общия капацитет на инсталацията за 20 дни е 1400 м3. При среден добив от 13л/дка се очаква да се получат 2730л лавандулово масло от собствено производство и 1170л лавандулово масло от изкупени суровини.

Районът на площадката, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с изградена инфраструктура – път, водоснабдяване, електроснабдяване и не е необходимо изграждането на нови инфраструктурни обекти.

Битовите отпадни води от имота ще се заустват във водоплътна черпателна яма с предполагаем полезен обем V~ 40 м³, стоманобетонова, вкопана в рамките на имота (в разрешените строителни граници). Битовите отпадни води ще се предават на лица имащи съответния документ за заустването им в най-близката ПСОВ.

При изготвянето на техническият проект следва да се установят и сигнализират трайно на терена всички подземни комуникации в и около имота (ако има такива). Работата около тях ще се изпълнява в присъствието на собствениците им, като се разкриват на ръка и се укрепват стабилно.

Бъдещият технически проект за застрояване следва да отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2011 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

По време на строителството ще се запази съществуващата растителност. Няма да се унищожат местообитавания на защитени животински видове и растителни съобщества.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически). Все пак при извършване на строителството следва да се извършва наблюдение за евентуално разкриване на неизвестни паметници и да се действа съобразно изискванията на ЗПКМ.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално и доходоносно използване на територията.

Не се очаква никакво вредно влияние върху човешкото здраве.

Не се очаква и трансгранично въздействие.

7. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по  общински път, който удовлетворява изискванията за  монтажа и експлоатацията на обекта.

8. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда.

Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Строителният период при реализацията на инвестиционното предложение се очаква да продължи около една година, след получаване на всички разрешителни документи.

Единният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озелените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на промишлената инсталация и на сградния фонд. При сегашните условия на използваните строителни технологии може да се предположи, че цялостната реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация на обекта ще се наложи след около 35 години.

9. Използвани методи за строителство.

При реализацията на ИП биха могли да се разгледат алтернативи основно за методите на строителство, начините на застрояване и използване на имотите, формирането на инфраструктурата, начините за озеленяване.

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване към електропреносната мрежа.

Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По време на строителството ще са необходими площ от около 500 м2 в рамките на имота за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството.

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване към електропреносната мрежа.

10. Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

Реализацията и експлоатацията на инвестационното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергиини източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; дървен материал; материали за метални конструкции;  пластмаса и пластмасови изделия. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци.

По време на строителството, на обекта няма да се формират производствени отпадъци. Поради характера на дейностите, няма да се формират големи количества опасни отпадъци. Последните ще са свързани основно при извършване на някои видове строително-ремонтни работи (бояджийски, изолационни, заваръчни и др.). Генерираните опасни отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми, притежаващи разрешителни, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

При експлоатацията на обекта ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са битови отпадъци, разделно събирани отпадъци от опаковки, биоразградими растителни отпадъци и малки количества строителни отпадъци от ремонтни дейности.

За третиране на отпадъците, възложителят ще преприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депа, посочени от общинските власти.

На територията на обекта по същество няма да се извършва третиране на отпадъците, освен евентуално разделно събиране.

Твърдите битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се транспортират до регламентирано депо.

Строителните отпадъци следва да се извозват до депо за строителни отпадъци, определено със заповед на кмета на общината.

Генерираните опасни отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми.

12. Информация за разглеждани мерки за намаляване на отрицателните въздействия.

Устройството на територията ще се извършва в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии.

Проектът за изкопните  работи и вертикалната планировка ще се съобрази с изискванията на Наредба № 26, като хумусният слой ще се събере на временно складиране и ще се върне за възстановяване в зелените площи.

Строителството ще се извършва на база разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план, включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период.

Строителните отпадъци ще се депонират само на регламентирано депо.

Сметосъбирането ще се организира в съответствие с нормативните изисквания и ще се внедри система за разделно събиране на отпадъците.

Приоритетно ще се изпълни инфраструктурата за отвеждане на отпадъчните води във водоплътнa черпателнa яма и ще се предават на лица имащи съответния документ за заустването им в най-близката ПСОВ.

При изграждане и поддържане на зелена система на територията на инвестиционното предложение, ще се осъществява растителна защита без използване на пестициди и според принципите на биологичното производство.

13. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Всички изискуеми по ЗУТ документи – разрешителни за строеж и последващ надзор

III. Meстоположение на инвестиционното предложение:

- План, карти и снимки, показващи границата на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.

Към инвестиционното предложение е приложена скица.

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № ПИ № 032011, с площ 8.000 дка, с начин на трайно ползване - друга производствена база (стопански двор), в землището на с. Попгригорово, община Добричка. Имотът е с начин на трайно ползване – друга производствена база.

Територията предмет на инвестиционното предложение не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места. Територията, на която ще се реализира ИП не попада в защитени зони от  мрежата НАТУРА 2000.

- Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение е за изграждане на сграда, с цел монтиране на дестилерия за преработка на лавандулов цвят, склад за подготовка на продукцията и навес към сградата и не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи, както и на действащите планове за района.

2.  Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Реализацията на инвестиционното предложение е в съответствие с плановете за земеразделяне.

3. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Терена на инвестиционното предложение се намира в землището на с. Попгригорово, община Добричка и отстои на около 500 м от населеното място.

В близост до площадката няма санитарно-охранителна зона.

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени зони.

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места.

Територията предмет на ИП не засяга елементи на НЕМ. Най–близко разположените такива са: защитени зони за опазване на дивите птици “Батова” и "Чаиря".

Защитена зона “Батова” (код BG0002082) от Европейската екологична мрежа Натура 2000, определена съгласно критериите на Директива за птиците, с обща площ 38 132,83 ха.

Минималната надморска височина в зоната е 0 м, максималната е 357 м, а средната е 226 м. Част от територията (32%) на потенциалната зона попада в обхвата на област Добрич, 67 % от територията попада в обхвата на област Варна, а 1% от нея заема морска акватория. По вид собственост територията обхваща 39% държавна, 14% общинска и 47% частна собственост.

Защитената зона обхваща поречието на р. Батова и по-голяма част от Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни пясъци. В границите на мястото се срещат няколко типа местообитания, от които с най-голяма площ са горските -  широколистни гори (35%) от цер, благун, обикновен габър и обработваеми площи (44%). Останалата част от територията е заета от открити тревни пространства, обрасли на някои места с храстова растителност, пасища, ливади, овощни градини и лозя. В района около устието на р. Батова е разполажен поддържан резерват “Балтата”, съхраняващ естествена лонгозна гора и блатни хигрофитни фомации.

Защитена зона “Батова” представлява комплекс с различни по характер местообитания, които са характерни както за типични горски видове птици, така и за водолюбиви птици, и птици използващи земеделските земи за хранене и почивка при миграция.

Голяма част от описаните местообитания в Стандартния формуляр за набиране на данни са запазени в района на ПП “Златни пясъци”, ПР ”Балтата”, буферната му зона, както и в горите по поречието на р. Батова.

Предмет на опазване в защитена зона “Батова” са 60 вида птици, включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС и 26 вида редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС.

Птици, включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Сред тях се разграничават:

Местни:	              могат да бъдат намерени в обекта целогодишно;

Размножаващи се:     използват обекта за гнездене и отглеждане на  малките;

Преминаващи:	  използват обекта по време на мигриране или за сменяне на перата/козината извън местата за размножаване;

Зимуващи:	              използват обекта през зимата;

| Българско име | Латинско име | Популация |
| --- | --- | --- |
| Черногуш гмуркач | Gavia arctica | Зимуващи – 5 инд. |
| Mалък корморан | Phalacrocorax pygmeus | Зимуващи – 5 инд. |
| Розов пеликан | Pelecanus onocrotalus | Преминаващи –22428 инд. |
| Къдроглав пеликан | Pelecanus crispus | Преминаващи – 15-19 инд. |
| Нощна чапла | Nycticorax nycticorax | Преминаващи – 4 инд. |
| Малка бяла чапла | Egretta garzetta | Преминаващи – 6 инд. |
| Голяма бяла чапла | Egretta alba | Зимуващи – 1-15 инд. |
| Ръждива чапла | Ardea purpurea | Зимуващи – 1 инд. |
| Черен щъркел | Ciconia nigra | Преминаващи –2163 инд. |
| Бял щъркел | Ciconia ciconia | Преминаващи –17146 инд. |
| Блестящ ибис | Plegadis falcinellus | Преминаващи – 62 инд. |
| Бяла лопатарка | Plаtalea leucorodia | Преминаващи – 3 инд. |
| Поен лебед | Cygnus cygnus | Зимуващи – 7-8 инд. |
| Червеногуша гъска | Branta ruficollis | Зимуващи – 0-3 инд. |
| Ръждив ангъч | Тadorna ferruginea | Преминаващи – 3 инд. |
| Малък нирец | Mergus albellus | Зимуващи – 9 инд. |
| Осояд | Pernis apivorus | Преминаващи – 2616 инд. |
| Черна каня | Milvus migrans | Преминаващи – 148 инд. |
| Червена каня | Milvus milvus | Преминаващи – 17 инд. |
| Белоглав лешояд | Gyps fulvus | Преминаващи – 6 инд. |
| Орел змияр | Circаеtus gallicus | Преминаващи – 130 инд. |
| Тръстиков блатар | Circus aeruginosus | Преминаващи – 1695 инд. |
| Полски блатар | Circus cyaneus | Преминаващи – 48 инд. |
| Степен блатар | Circus macrourus | Преминаващи – 46 инд. |
| Ливаден блатар | Circus pygargus | Преминаващи – 414 инд. |
| Късопръст ястреб | Accipiter brevipes | Преминаващи – 165 инд. |
| Белоопашат мишелов | Buteo rufinus | Преминаващи – 114 инд. |
| Малък креслив орел | Aquila pomarina | Преминаващи – 3716 инд. |
| Kръстат (царски) орел | Aquila heliaca | Преминаващи – 3 инд. |
| Скален орел | Aquila chrysaetos | Преминаващи – 5 инд. |
| Малък орел | Hieraaetus pennatus | Преминаващи – 64 инд. |
| Орел рибар | Pandion haliaetus | Преминаващи – 43 инд. |
| Белошипа ветрушка | Falco naumanni | Преминаващи – 1 инд. |
| Вечерна ветрушка | Falco vespertinus | Преминаващи – 300 инд. |
| Ловен сокол | Falco cherrug | Преминаващи – 9 инд. |
| Сокол скитник | Falco peregrinus | Преминаващи – 18 инд. |
| Ливаден дърдавец | Crex crex | Размножаващи – 3-5дв. |
| Сив жерав | Grus grus | Преминаващи – 103 инд. |
| Турилик | Burhinus oedicnemus | Размножаващи – 1-5дв. |
| Малка черноглава чайка | Larus melanocephalus | Зимуващи – 4 инд. |
| Бухал | Bubo bubo | Местна – 3 дв. |
| Козодой | Caprimulgus europaeus | Размножаващи–18-107дв. |
| Земеродно рибарче | Alcedo atthis | Местна – 3-15 дв. |
| Синявица | Coracias garrulus | Размножаващи – 2-18 дв. |
| Сив кълвач | Picus canus | Местна – 15-23 дв. |
| Черен кълвач | Dryocopus martius | Местна – 5-9 дв. |
| Сирийски пъстър кълвач | Dendrocopos syriacus | Местна – 85-130 дв. |
| Среден пъстър кълвач | Dendrocopos medius | Местна – 200-400 дв. |
| Белогръб кълвач | Dendrocopos leucotos | Местна – 1-5 дв. |
| Дебелоклюна чучулига | Melanocorypha calandra | Преминаващи – 125 инд. |
| Късопръста чучулига | Calandrella brachydactyla | Размножаващи – 5-50 дв. |
| Горска чучулига | Lullula arborea | Местна – 150-300 дв. |
| Полска бъбрица | Anthus campestris | Размножаващи – 3-25 дв. |
| Черногърбо каменарче | Oenanthe pleshanka | Размножаващи – 11 дв. |
| Голям маслинов присмехулник | Hippolais olivetorum | Размножаващи – 8 дв. |
| Ястребогушо коприварче | Sylvia nisoria | Размножаващи – 10-26 дв. |
| Полубеловрата мухоловка | Ficedula semitorquata | Размножаващи–60-150дв |
| Червеногърба сврачка | Lanius collurio | Размножаващи-550-1720 |
| Черночела сврачка | Lanius minor | Размножаващи–30-70 дв. |
| Градинска овесарка | Emberiza hortulana | Размножаващи–50-320дв |

Най-важна характеристика на мястото е неговото географско положение на западно-черноморския прелетен път на птиците – Виа понтика.

През защитена зона “Батова” преминава концентриран поток от мигриращи видове – розов пеликан, черен щъркел, бял щъркел, блестящ ибис, сив жерав, голям корморан и др.

Територията е важна и за миграцията на осояда, черна каня, орел змияр, тръстиков блатар, полски блатар, степен блатар, ливаден блатар, късопръст ястреб, белоопашат мишелов, малък креслив орел, малък орел, орел рибар, вечерна ветрушка. По време на миграция грабливите птици редовно нощуват в горите около течението на р. Батова и ловуват в съседните територии.

Посочена е височината на полета на основните мигранти – 11% от птиците летят на не повече от 150 м над земята и 35% летят на височина от 160 до 500 м.

Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в миграционните трасета на птиците, поради характера на инвестиционното предложение. Не се предвижда изграждане на надземни електропреносни мрежи, които да увеличат риска от гибел за мигриращите видове, особено на белите щъркели. То ще се осъществи в съответствие с целите на опазване на местообитанията и видовете в района.

Значителни количества водолюбиви птици презимуват в района, като голяма белочела гъска, зеленоглава патица, лиска, чайка буревестница, които се задържат от м. декември до м. март. Те нощуват в морето и ежедневно прелитат в района да се хранят в нивите във вътрешността, но често се хранят и в земеделските земи, попадащи в тази зона.

Земеделските земи в зона “Батова” се ползват по време на гнездовия период, като територия за хранене на една двойка малък орел и една двойка малък креслив орел, които гнездят в района на горите по долното течение на р. Батова. Сред видовете, които използват зоната за гнездене и отглеждане на малките са козодой, сирийски пъстър кълвач, среден пъстър кълвач, късопръста чучулига, горска чучулига, полубеловрата мухоловка, червеногърба сврачка, черночела сврачка, градинска овесарка.

Двата вида чучулиги гнездят в степни местообитания или в изоставени земеделски земи, а двата вида сврачки и овесарката гнездят в земеделски земи с налични разпръснати храсти или единични дървета. Изброените видове се срещат в защитената зона в значителни за страната числености. Дебелоклюната чучулига има ограничено разпространение в страната, като основната й популация е концентрирана по Северното Черноморско крайбрежие. Останалите видове използват за размножаване горските масиви по течението на р. Батова, като много голяма част от местата за размножаване попадат в границите на защитените територии в района.

Територията е отдалечена от крайречните и заливни гори, както и свързаните с тях местообитания на видове птици (3 вида кълвачи, полубеловрата мухоловка и земеродно рибарче), поради което не се очаква отрицателно въздействие върху тези видове.

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС.

| Българско име | Латинско име | Популация |
| --- | --- | --- |
| Голям гмурец | Podiceps cristatus | Зимуващи – 1-26 инд. |
| Черноврат гмурец | Podiceps nigricollis | Зимуващи – 1-20 инд. |
| Голям корморан | Phalacrocorax carbo | Зимуващи – 1-77 инд. Преминаващи–1026 инд. |
| Сива чапла | Ardea cinerea | Преминаващи – 221 инд. |
| Голяма белочела гъска | Anser albifrons | Зимуващи – 1-9050 инд. |
| Сива гъска | Anser anser | Зимуващи – 0-17 инд. |
| Фиш | Anas penelope | Зимуващи – 0-2 инд. |
| Зимно бърне | Anas crecca | Зимуващи – 0-4 инд. |
| Зеленоглава патица | Anas platyrynchos | Зимуващи – 0-431 инд. |
| Шилоопашата патица | Anas acuta | Преминаващи – 5 инд. |
| Кафявоглава потапница | Aythya ferina | Зимуващи – 5-300 инд. |
| Качулата потапница | Aythya fuligula | Зимуващи – 5-606 инд. |
| Звънарка | Bucephala clangula | Зимуващи – 0-4 инд. |
| Среден нирец | Mergus serrator | Зимуващи – 1-15 инд. |
| Голям ястреб | Accipiter gentilis | Преминаващи – 384 инд. |
| Малък ястреб | Accipiter nisus | Преминаващи – 722 инд. |
| Обикновен мишелов | Buteo buteo | Преминаващи–19712инд. |
| Черношипа ветрушка | Falco tinnunculus | Преминаващи – 192 инд. |
| Орко | Falco subbuteo | Преминаващи – 293 инд. |
| Зеленоножка | Gallinula chloropus | Местна – 5-50 инд. |
| Лиска | Fulica atra | Зимуващи – 0-400 инд. |
| Речен дъждосвирец | Charadrius dubius | Размножаващи – 8 дв. |
| Голям горски водобегач | Tringa ochropus | Зимуващи – 7-11 инд. |
| Речна чайка | Larus ridibundus | Зимуващи – 1-5 инд. |
| Чайка буревестница | Larus canus | Зимуващи – 9-800 инд. |
| Чайка | Larus cachinnans | Зимуващи – 10-454 инд. Преминаващи–1495 инд. |

От редовно срещащите се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС, територията е важна за преминаване на голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, орко.	Реализацията на инвестиционното предложение и спецификата нанеговия характер няма да доведат до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на бъдещата защитена зона.

Защитена зона “ Чаиря” (BG0002085) от Европейската екологична мрежа Натура 2000, определена съгласно критериите на Директива за птиците, с обща площ 14,511.50 дка.

Защитената зона се създава с цел:

- Опазване и поддържане на местообитанията на голяма белочела гъска /Anser albifrons/, съгласно чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на миграция и зимуване за постигане на нейния благоприятен природозащитен статус;

- Опазване и поддържане на местообитанията на белия щъркел /Ciconia ciconia/, вечерната ветрушка /Falco vespertinus/ и червеногърба сврачка /Lanius collurio/ съгласно чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус:

- Проучване състоянието на популациите на гнездящите и мигриращите птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност;

- Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;

- Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ОБЕКТА

ГЕОГРАФСКА  ДЪЛЖИНА	ГЕОГРАФСКА  ШИРИНА

E	27	◦	38	'	13	"	N	43	◦	38	'	8	"

1.2. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА (м)

МИНИМАЛНА	МАКСИМАЛНА	СРЕДНА

235	254	237

1.3. АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН

КОД ПО NUTS 	ИМЕ НА РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ/ ОБЛАСТ	% ПОКРИТИЕ

BG03	Североизточен

BG032	Добрич	100

ОБЩО: 	100

1.4. БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН

АЛПИЙСКИ	       ◘   КОНТИНЕНТАЛЕН	       ЧЕРНОМОРСКИ

2. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Описание на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които се срещат в обекта.

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати в Приложение І  към Директива 92/43/EEC.

Пр. – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива 92/43/EEC.

Име –  Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за биологичното разнообразие.

% Покр. – процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта.

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за класифициране: A - отлична представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - незначително наличие.

Отн. площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0 Прир.ст – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия:

i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване.

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природен хабитат.

Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната система за класифициране:

A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност

2.1. ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC

2.2. ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC и Приложение II на Дир. 92/43/EEC

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и на всички животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 92/43/EEC.

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете.

Латинско Име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към Директива 92/43/EEC и Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други източници.

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е следната класификация:

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта целогодишно.

Миграц. попул. – миграционна популация от:

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките.

Зимув. – зимуващи видове, зползват обекта през зимата.

Премин. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на перата/козината извън местата за размножаване.

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията.  Чрез индекс е уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория – D) незначителна популация.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност.

2.2.а. ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД	ИМЕ (на български)	Местна 	Миграционна Популация	Оценка

ИМЕ (на латински)	Попул.	Размн.	Зимув.	Премин.	Попул.	Опазв.	Изолир.	Цял.Оц.

A031	Ciconia ciconia 	3p	7-20i	C	A	C	C

Бял щъркел

A097	Falco vespertinus 	P	D

Вечерна ветрушка

A338	Lanius collurio 	P	D

Червеногърба сврачка

2.2.b. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC

КОД	ИМЕ (на български)	Местна 	Миграционна Популация	Оценка

ИМЕ (на латински)	Попул.	Размн.	Зимув.	Премин.	Попул.	Опазв.	Изолир.	Цял.Оц.

A041	Anser albifrons 	9050i	B	A	C	A

Голяма белочела гъска

A142	Vanellus vanellus 	4p	D

Обикновена калугерица

A459	Larus cachinnans 	460i	B	A	C	A

Жълтокрака чайка

2.2.c. БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

2.2.d. ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

2.2.e. РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

2.2.f. БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

2.2.g. РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

2.3 Други значими растителни и животински видове

Описание на всички други значими растителни и животински видове, когато те са свързани с природозащитата и управлението на обекта.

Такс.група – таксономичната група на съответния вид е отбелязяна съгласно следната номенклатура:

B – птици; M – бозайници; A – земноводни; R – влечуги; F – риби; I – безгръбначни; P – растения.

Име – наименование на видовете.

Местна популация – посочени са данни за типичния максимален размер на популацията, числеността е описана съгласно обяснтелните бележки в раздел 3.2.

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са използвани следните категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) международни конвенции (вкл. Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното разнообразие); D) други причини.

Такс.група	ИМЕ (на български)	Местна Популация	Мотивация

ИМЕ (на латински)

B	Полска чучулига 	C	C

Alauda arvensis

3. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

3.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Класове Земно покритие	% Покритие

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)	0

Храстови съобщества	0

Сухи тревни съобщества, степи	26

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)	64

Друга орна земя	7

Широколистни листопадни гори	1

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)	2

Общо Покритие 	100

Последващият баланс на територията на обекта по начин на трайно ползване, вид на собствеността и вид на територията са направени съгласно Карта на Възстановената Собственост, по актуална информация към 06/2005,източник Министерство на Земеделието и Горите.

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване

Баланс на Територията по Вид на Собствеността

Баланс по Вид на Територията

Други Характеристики на Обекта

Чаиря е едно от малкото запазили се в Добруджа пасища с полуестествена степна растителност, което се намира на около 12 км североизточно от град Добрич южно от пътя за Генерал Тошево. Малка по площ равнинна територия заключена между селата Генерал Колево, Пленимир и Методиево. През зимата и пролетта в северната част на територията се образуват временно залети площи, които при дъждовни години остават а съществуват до края на юни.

3.2. КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

Международното значение на мястото се определя от факта, че през зимата във временно заливаемите площи и около тях се концентрират за хранене водолюбиви птици, като голямата белочела гъска /Anser albifrons/, която зимува тук в значими количества. През гнездовия сезон на територията гнездят калугерици /Vanellus

vanellus/ и се хранят редовно вечерни ветрушки /Falco vespertinus/. И двата вида през последните години силно намаляват и се очаква да бъдат включени в списъка на световно застрашените видове.

3.3. УЯЗВИМОСТ

Мястото е уязвимо основно към промени в традиционното ползване на земята като пасища в обработваема земя. Най сериозната пряка заплаха за птиците е безпокойството и лова на водлюбиви птици от местните хора.

3.4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Чаиря няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

4. ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУТ НА ОБЕКТА

4.1. ВРЪЗКА НА ОБЕКТА СЪС ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ на национално и международно ниво

4.2. ВРЪЗКА НА ОБЕКТА С КОРИНЕ БИОТОПИ ОБЕКТИ

5. ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ В И ОКОЛО ОБЕКТА

5.1. ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ОБЕКТА

В обекта:

Код	Име	Инт.	Възд.	%

100	Култивация	B	-	100

102	Косене / Сечи	C	0	1

110	Използване на пестициди	B	-	10

120	Наторяване	B	-	10

140	Паша	A	+	26

170	Животновъдство	B	0	1

230	Лов	A	-	100

501	Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути	C	0	2

502	Пътища, автомобилни пътища	B	0	1

511	Електропроводи	C	0	10

Извън обекта:

Код	Име	Инт.	Възд.

100	Култивация	B	-

501	Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути	C	0

503	Железопътни линии	C	0

511	Електропроводи	C	-

Интензивност: А - висока; B - средна; C - ниска

Въздействие: + положително; - отрицателно; 0 - неутрално % - процентно покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната.

Изграждането на сграда, с цел монтиране на дестилерия за преработка на лавандулов цвят, склад за подготовка на продукцията и навес към сградата на достаъчно отдалечена територия от защитената зона, намираща се на терен с начин на трано ползване - друга производствена база и е вече антропогенно повлияна, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.

IV.    Характеристики на потенциалното въздействие/кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, като се вземат предвид следните фактори/:

- Въздействие върху:

Kлимат

Разглежданият регион принадлежи към Източния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната климатична област.

Температурните характеристики го определят като относително студен за съответната географска ширина през зимата (средната януарска температура е –1.8оС, а средната минимална и средната максимална са съответно – 5.5оС и 2.7оС) и съответно с горещо лято (средна юлска температура 21.6оС при средна максимална и средна минимална съответно 28.2оС и 15.0 оС). Това подчертава типично континенталния характер на климата на района.

Площта е част от пояса на умереноконтиненталния климат, силно повлиян от близостта на Черно море. Най-студени месеци са януари и февруари, а най-топли месеци са юли и август. Средните годишни валежи възлизат на 430 l/m2.

Важен елемент от климата са ветровете, север-североизточни през зимата и южни през лятото. Средната годишна стойност на скоростта на вятъра 3.6 m/s Преобладаващи са северните и северозападни ветрове, а най-слаби са ветровете от юг. Средната годишна относителна влажност е около 77% с максимум през зимата и минимум през лятото.

Компонентите на околната среда в разглеждания регион не са антропогенно повлияни. Районът е сред малкото в страната, съхранени от замърсяване, причинено от промишлени дейности.

Местните условия имат особено положително влияние върху способността за самоочистване на средата. Наличието на постоянни ветрове с относително висока скорост, откритостта на района, близостта на Черно море, липсата на температурни инверсии и т.н. са добра предпоставка за ефективно и бързо разсейване на емитираните във въздуха вредни вещества.

Атмосферния въздух

Разглежданият регион принадлежи към Източния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната климатична област.

Температурните характеристики го определят като относително студен за съответната географска ширина през зимата и съответно с горещо лято. Средната годишна температура тук е 10.4 оС. Това подчертава типично континенталния характер на климата на района.

Количеството на валежите през годината е сравнително малко – 570 л/кв.м. Относителната влажност на въздуха 79 % с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим, основно от северозапад.

Компонентите на околната среда в разглеждания регион не са антропогенно повлияни. Районът е сред малкото в страната, съхранени от замърсяване, причинено от промишлени дейности.

Очаквани въздействия

Експлоатацията на складовете и инсталацията ще бъде съобразена със Закона за чистотата на атмосферния въздух.

По време на строителните работи

Предвидените строително-монтажни мероприятия включват транспорт на материали и оборудване, използване на строителна механизация и изкопни работи. Малкият обхват на замърсяването и неговата неголяма продължителност са основания да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие на въздуха в района. Не се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.

По време на експлоатацията на ИП

Експлоатацията на ИП по никакъв начин не е свързана със замърсяване на атмосферния въздух.

След реализацията на ИП могат да се раглеждат следните технологични решения:

- Използване на централизирана система за отопление с топлопроиавосдтвопосредством твърди, течни или газообразни горива;

- Използване на централни и локални климатични инсталации;

- Използване на алтернативни, възобновими източници на енергия (ветрова, слънчева, геотермална).

Еколгично най-приемлив е третия вариант, но и най-скъп. При балансиран подход относно екологичните и икономическите съоръжения, най-добър е втория вариант, към койото се е насочил и възложителя. Най-целесъобразна е първата алтернативна възможност.

- Повърхностни и подземни води.

В хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване.

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се изпарява или прониква в почвата.

Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности.

Повърхностните води

Повърхностните води на сушата се отнасят към Черноморската водосборна област. В хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване.

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се отвежда към морето, изпарява се или понира в карстовия терен. Районът е беден на повърхностни водни ресурси на сушата – няма реки и езера. Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности.

В района на инвестиционното предложение повърхностните води се формират само от атмосферни валежи и повърхностни атмосферни води от водосборната област на разглежданата територия.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се събират във водопльтна черпателна яма и предават на лица имащи съответния документ.

Подземни води.

От гледна точка на подземните води обектът попада в Мизийския хидрогеоложки район, подобласт Варненска депресия - Източна Добруджа и Варненско плато. Границите на хидрогеоложкия подрайон обхващат причерноморската част на Мизийската платформа. Характерно за тази зона е етажното разположение на водоносните хоризонти, вертикалната хидрохимична зоналност на подземните води, наличието на хидравлична връзка между водоносните хоризонти по линия на тектонските разседи и разломи, макар водоносните хоризонти да са добре изолирани един от друг и значително площно разпространение на докватернерните водоносни хоризонти.

В разглеждания район въз основа на установения по архивни данни геолого-литоложки строеж, геоморфоложки и тектонски характеристики, са отделени следните водоносни хоризонти: малм-валанжински; долно-средно еоценски; сарматски; кватернерен.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху режима и качеството на водите, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Характерът на обекта не изисква големи количества вода за битови нужди. Имотът може да се водоснабди от уличен  водопровод АЦ ф 80.  Проектирането  и  изграждането  на  водопровода  е  за  сметка  на възложителя.

Като цяло предвидените в инвестиционното предложение обекти и дейности, не са свързани с формиране на големи по количество или силно замърсени отпадъчни води.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа.

Очаквани въздействия

Реализацията на ИП може да предизвика следните въздействия върху геоложката основа: постоянни статични натоварвания от новите сгради и динамични натоварвания от пътните връзки; промени в геоложкия строеж от изкопните и планировъчните работи (промените са дълготрайни, с малък териториален обхват, по степен на значимост обикновено са незначителни за геоложката среда, но това зависи от конкретния проект и съответното количество на изкопните работи, както и от избора на места за депониране на излишните земни маси).

На практика обаче, отчитайки качествата на земната основа и характера на застрояване не може да се очакват никакви съществени въздействия върху геоложката среда и никакви неблагоприятни физико-геоложки процеси.

Обектът не е рисков по отношение на земната основа и фундирането и вероятността от настъпване на неблагоприятни физико-геоложки процеси е нищожна.

3. Геоложка основа.

Фундаментите на сградите ще заемат малка площ, поради което може да се приеме, че въздействието върху геоложката основа ще бъде локално с малък дълбочинен обхват.

Въздействието може да се дължи от неправилно проектиране и строителство, като предизвика пропадания и други процеси. Не се очаква съществено нарушение на режима на плитките подземни води, за предотвратяване на евентуалното въздействие следва да се направи подходяща вертикална планировка и отводняване на застроената територия на имота.

Влиянието на предвиденото застрояване върху устойчивостта на терена, може да се прояви както в процеса на строителство, така и по време на експлоатацията на сградите. Натоварването със сградите предмет на инвестиционното предложение, предвид малкото застроена площ, не може да доведе до появата на сили на приплъзване между земните пластове и няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа на терена, с което не се създават трудности за реализация на ИП.

4.Почви

Останалата част на Добруджанския почвен район (североизточно от линията Балчик - Добрич) е заета от слабо излужени и излужени черноземи, като преобладават средно мощните видове. Те заемат около 76 % от общата площ и заедно с близките до тях по свойства и генезис дълбокомицеларни типични черноземи, образуват еднородна почвена покривка в Добруджанския почвен район. В дълбокомицеларните средно мощни типични черноземи, карбонатите са удълбочени от профила и мицела се появява на дълбочина около 40-50 сm. от повърхността на почвата. Мощността на хумусния хоризонт е над 60 сm. Старите орници, които преобладават в този район съдържат 3-4 % хумус в повърхностните хоризонти. Запасът на хумус в еднометровия почвен пласт е също малък (240-450 m./ха.). Почвената структура е разрушена, което се отразява неблагоприятно върху воднофизичните свойства на почвата. Механичният състав на черноземните почви е предимно тежко песъчливо-глинест до леко глинест. По дълбочината на почвения профил механичният състав е еднороден. Площите, заети с типични черноземи представляват стари орници. Те са типични за този район.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Общата площ на имота възлиза на 8.000 дка. Върху нея ще се реализират всички дейности свързани с изграждането на ИП, в т.ч и временни дейности по време строителството. Въздействието върху земите, свързано с реализацията на инвестиционното предложение ще бъде оказано само върху ограничена площ  от общата площ на имота.

Очаквани въздействия

В настоящия момент земята не се използва за производство на земеделска продукция. Тя и в момента се използва като стопански двор.

През строителния период влиянието върху почвите ще е от транспортното замърсяване – газове и аерозоли от горивните процеси на автомобилите и прах по време на строителния период. Аерозолното и праховото замърсяване от строителните и автотранспортните дейности по време на строителството може да повлияе кратковременно на терени в радиус до 20 m около площадката. Влиянието е незначително, в рамките на повърхностните 2-3 cm от почвения слой.

Възможни са локални замърсявания със строителни отпадъци, съсредоточени в рамките на площадката. Замърсяванията са отстраними и не могат да засегнат съседни земеделски земи ако своевременно се предприемат мерки за почистване.

През експлоатационния период завишението на трафика на автомобили ще оказва несъществено въздействие върху почвите по протежение на транспортните трасета и земеделските земи в съседство на обекта. Не се очаква замърсяване на земеделски земи.

Няма да има съществен прахоунос в прилежащи райони и респективно въздействие върху почвите от извършваните дейности през експлоатационния период.

Промяната в начина на земеползване ще доведе до нарушаване вегетативните функции на отнетите земи и почви.

Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проекта и функционирането на обекта ще бъде минимално като площ и пренебрежимо като степен.

5. Ландшафт

Територията, на която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното предложение, представлява в настоящия момент стопански двор. Поради това територията на разглежданата площадка следва да се причисли към ландшафтите, върху които вече е оказвано известно антропогенно въздействие.

Инвестиционното предложение не съдържа обекти или мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че изграждането на сграда, с цел монтиране на дестилерия за преработка на лавандулов цвят, склад за подготовка на продукцията и навес към сградата, няма да доведе до значими негативни изменения в състоянието на ландшафта. Измененията в елементите на ландшафта ще бъдат основно по отношение на визуалната среда. Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на ландшафта, а също и на възможностите му за развитие.

6. Растителен свят

Според растително-географското райониране на българия, територията където ще се реализира инвестиционното предложение се отнася към европейската широколистна горска област, евксинска провинция, черноморски окръг. в настоящия момент територията представлява земеделска земя, с предназначение за нива, шеста категория.

Растителната покривка е комплекс от тревни фитоценози с различни доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на почвата. от естествената тревна растителност в района преобладават белизмата, троскота, полския ветрогон, полската паламида, късодръжковия магарешки бодил, млечката, австрийския пелин, обикновения пчелинок, пасищния райграс и др.

В контактните зони съществуват други земи с рудерална растителност. естествена растителност е представена от съобщества от храсти, сред които се срещат главно видове като обикновен глог, обикновен люляк, махалебка, смрадлика, трънка, драка, шипка и други, а от лианите се среща повета.

В предвидените озеленителни мероприятия е препоръчително засаждането на дървесни и храстови видове, отличаващи се с прахоустойчивост и притежаващи бактерицидни свойства като сребролистна липа, чинар, източна туя, лавровишня, японски чашкодрян, явор, каталпа, конски кестен и японска софора.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на реализацията на инвестиционното предложение

- няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в приложение 1 на закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване местообитания на растителни видове от приложение 2 на същия закон;

- не се очаква отрицателно въздействие, тъй като се засяга територия, където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус;

- няма да се засегнат площи с естествена растителност;

- унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на автохтонната флора в района и растителното биоразнообразие като цяло.

7. Животински свят

В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира инвестиционното предложение се отнася към северната зоогеографска подобласт. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за средна и северна европа. Видовият състав на животните се определя от характера на растителността и разпределението й в биотопа.

В района на площадката се наблюдава сравнително ниско видово разнообразие от птици. Това се обуславя от характера на биотопа – земеделски земи и липсата на обширни сладководни водоеми като трофични бази.

Видовете птици проявяват различна степен на свързаност с човешките селища (степен на синантропизация). Според синантропния си статус птиците попадат в следните категории:

- сезонни синантропи: не се размножават на територията, но единични екземпляри или ята се срещат в пределите й в отделни периоди, напр. Сива врана;

- пасивни синантропи: размножават се на територията и са относително толерантни към проникването на антропогенни елементи в първичните местообитания, напр. Градска лястовица;

- начални синурбанисти: основната част от популациите на тези видове гнезди извън района и само отделни двойки се размножават на територията, напр. Полско врабче;

- развити синурбанисти: тези видове се размножават както в района, така и извън него, и двете части на популациите са относително равностойни, напр. Кукумявка;

- завършени синурбанисти: видове гнездещи изцяло в района и по изключение извън него, напр. Домашно врабче.

От представителите на влечугите се срещат главно видове‚ обитаващи скалисти биотопи – зелен гущер, стенен гущер, и др.

Като цяло видовия състав на бозайниците е сравнително беден, а условията не са оптимални да се поддържа висока численост на популациите, поради това, че те са подложени на флуктуации. Бозайната фауна, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри от полска мишка, сляпо куче, сив плъх.

В района са установени малко на брой индивиди от редки и застрашени от изчезване видове животни, потенциално защитени по натура 2000.

Като се има предвид, че имотът е стопански двор, става ясно, че не може да става дума за значително въздействие върху местообитания на видове или за нарушаване на биологичното разнообразие в резултат от реализацията на ИП.

Очаквани въздействия

- в границите на площадката няма добри условия за гнездене и укриване на птици;

- върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени популации обитават синорите. Размножаването им няма да се подтисне, тъй като се очаква само известен прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на популациите, предвид сходния характер на прилежащите територии;

- не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната дейност предвид на местоположението си.

В дългосрочен план, ефекта от реализацията на инвестиционното предложение се изразява в създаването на условия за нови местообитания на животински видове, предвид планираното озеленяване.

Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с различна степен на синантропизация се очаква възстановяване и увеличение числеността на популациите им.

8. Защитени територии

В района, където се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, няма защитени с нормативни документи природни територии и обекти.

9. Историческите и културни паметници

На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, както и в близко съседство няма регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници. При реализация на инвестиционното предложение ще се следи за откриването и запазването на исторически и археологически културни паметници и своевременно ще се уведомяват компетентните органи.

10. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда

Според данните за застроителните решения може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще се окажат работниците по изграждането на сградите, както и пребиваващите в тях при аварийни ситуации. С цел опазване на техния живот и намаляване на рисковете за тяхното здраве ще се изготви План за безопасност и здраве.

Няма основание да се очакват неблагоприятни здравни ефекти за временно или постоянно пребиваващи в района на площадката лица. С отдалечаване от площадката на обекта, вероятността за такива последици намалява допълнително, като на преден план се очертават чисто психологическите ефекти от визуалната промяна на средата от реализацията на проекта.

11. Отпадъци

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от ремонта на сградата.

На обекта ще се формират производствени отпадъци, които ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.

Поради характера на дейностите, няма да се формират големи количества опасни отпадъци. Последните ще са свързани основно при извършване на някои видове строително-ремонтни работи (бояджийски, изолационни, заваръчни и др.), с осветлението (при евентуална употреба на живачни лампи). Генерираните опасни отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми, притежаващи разрешителни, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

При експлоатацията на обекта ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са битови отпадъци, разделно събирани отпадъци от опаковки, биоразградими растителни отпадъци, отпадъци от основната дейност и малки количества строителни отпадъци от ремонтни дейности.

За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депа, посочени от общинските власти.

На територията на обекта по същество няма да се извършва третиране на отпадъците, освен евентуално разделно събиране.

Твърдите битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се транспортират до регламентирано депо.

Строителните отпадъци следва да се извозват до депо за строителни отпадъци, определено със заповед на кмета на общината.

Генерираните опасни отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми.

Мерки за ограничаване вредното въздействие от отпадъците, генерирани в обекта по време на строителството, съгласно ЗУО.

- хумусният слой от почва и пръст да се съхранява на определени площадки в рамките на предвидената за реализация територия до завършване на строително-монтажните дейности по подобекти и да се използва обратно върху фундаментите при оформяне на тревните пространства и върху обратните насипи.

- евентуално образуваните опасни отпадъци от транспортна и строителна техника при аварийна подмяна да се извозват своевременно до основната база на организацията собственик на съответното транспортно/строително средство и предават на физически или юридически лица. Образуваните при доставката на материали, както и от битовата дейност на работещите на отделните подобекти опаковки - метални, пласмасови, дървени, хартиени и картонени, стъклени и др., ще се събират разделно в контейнери. В района на инвестиционното предложение има организирано сметосъбиране, но е необходимо  въвеждане на системата за разделно събиране на битовите отпадъци. Реализацията на предложението се отразява най-съществено на нарастването на биоразградимите и битовите отпадъци, но в сравнение с общото количество генерирани отпадъци в общината то е незначително. На територията на ИП по същество няма да се извършва третиране на отпадъците освен, ако те се събират разделно.

На този етап твърдите битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се транспортират до регламентирано депо. След разработване на общата система за събиране и транспортиране на отпадъците и определяне на регионално депо за ТБО. Строителните отпадъци следва да се извозват до депо за строителни отпадъци, определено със заповед на кмета на общината.

- Вредни физични фактори – шум, вибрации

Шум

По определение шумът представлява неприятни и дразнещи изменения на звуковото налягане върху слуховия орган на живите организми. Под звук се разбира възприеманата от слуховия орган на всяка промяна в налягането, която се проявява във въздуха, в течности или в някаква друга материална среда. Освен физическите особености на звука или шума, които обективно могат да се измерят с физични методи, човешкото ухо има субективната оценка за шумово въздействие, което всъщност служи за оценка на професиналния риск от този фактор. За адекватната хигиенна оценка на шума е въведена честотно коригираща крива, която наподобява честотно-амплитудната обективна сетивност на ухото към шумове с различна характеристика. Водещите промени в слуха се определят от анатомичните и функционалните особености на ухото, което възприема звукови колебания в пределите на 10 октави. При млад, здрав човек този диапазон е в границите приблизително от 16 Hz до 20 kHz. Слуховата чувствителност зависи от честотата. Най-ефективно се възприемат тоновете с честота 1000-4000 Hz.

Честотната характеристика на шума (честотният спектър) е от съществено значение при оценката на влиянието на шума. В практиката оценката се прави в честотни ленти (октави или терцоктави), като се използуват съответни филтри. За целите на техническата акустика честотните ленти за измерване са стандартизирани с БДС 4841-70, а за хигиенни оценки (съгласно БДС 14478-82) се използуват 8 октави, а именно: 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz и 8000 Hz, които покриват диапазона 50-10000 Hz.

В зависимост от изменението на интензитета шумът е постоянен, променлив, прекъсващ и импулсен. За променливия шум се въвежда понятието “еквивалентно ниво”, чрез числената стойност на което и експозицията (време на въздействие) се съди за професионалния и здравния риск. Класовете, на които се разделят нивата на звуково налягане са през 5 dBA, по-рядко през 2,5 dBA. В крайна сметка измерванията на характеристиките на различните шумове целят повишаване на адекватността на хигиенната оценка и риска.

В момента стандарт БДС 14478-82 лимитира дневното шумово натоварване на 85 dBA (допустимо ниво на дневната персонална шумова експозиция на работещия) и пределно допустими стойности на нивата на звуково налягане за съответните октави (честотни ленти) в граници 38-99 dBA при различни по характер дейности. Допустимата моментна максимална стойност на нивото на звуковото налягане е 140 dBA (200 Ра).

Източници на шум по време на строителството на обекта

Източници на шум при изграждането на сградите и на сондажа са различните строително-монтажни и транспортни средства – багер, булдозер, кран, бетоновоз, товарни автомобили, вкл. тежки автотранспортьори. Нивата на шум, излъчван от тях са: багер - 80 ÷ 91 dBA, булдозер - 97 ÷ 105 dBA, автокран - 82 ÷ 93 dBA, тежкотоварни автомобили - 73 ÷ 94 dBA, компресор въздушен - 86 ÷ 99 dBA, вибратори - 82 ÷ 98 dBA, чук къртачен - 102 ÷ 116 dBA и др.

Данните (долна и горни граници) са от литературни източници и собствени измервания.

По правило шумът от строителните машини и транспортните средства е с ниска и средна честота, постоянен (стационарен) през цялото работно време, с отделни кратки добавки на импулсен шум, като в преобладаващия брой случаи е над нормата.

Строителната дейност ще се извършва през дневния период. Тя е източник на шум в околната среда с еквивалентно ниво около и над 90 dBA в непосредствена близост до работещите машини.

Товарният транспорт за доставка на материали, оборудване и за извозване на изкопни земни маси, ще се движи по приетия транспортен вариант извън населените места, като достъпът до обекта ще бъде по съществуващ селски път. С високи еквивалентни нива се характеризира и транспортния шум, но не с толкова стационарен (постоянен) характер, като този излъчван от работещата на място строителна механизация. Този шум е променлив, непостоянен, импулсен и се проявява при инцидентното преминаване на МПС към и от работните площадки.

Източници на шум по време на експлоатацията на обекта

По време на експлоатацията на обекта, основните източници на шум в околната среда ще са МПС, преминаващи през територията на обекта.

По представени данни очакваното ниво на шум на разстояние до 100 -150 м от обекта ще е до 50 dBA.

Основен източник на шумово замърсяване в Община Добричка е автомобилният транспорт. Отдалечеността на разглежданата площадка от основния транспортен поток налага извода, че транспортният шум не оказва влияние върху акустичната среда на територията на имота.

Вибрации

Вибрациите са физичен фактор, който характеризира поведението на материална точка или тяло, извършващи колебания с някаква честота около равновесно положение в пространството, прието за нулево. В най-общия случай вибрациите биват локални и общи. Критичният обект, който изпитва въздействието на този фактор, е цялото човешко тяло при общи вибрации и ръцете, гръбначния стълб, седалището и долните крайници - при локални вибрации.

Колебанията могат да имат една, точно определена честота, или да представляват комбинация от сложни механични трептения с различни честотни съставки.

Честотата, включително резонансната, зависи право пропорционално от еластичността на елементите на трептящата система и е обратно пропорционална на нейната маса.

Общоприето е да се счита, че човешкото тяло има резонансна честота в диапазона 5-12 Hz при вертикално положение и две честоти при седяща поза, съответно 4-6 Hz и 20-30 Hz.

Според параметъра “време” вибрациите се разделят на периодични, случайни и кратковременни. Вибрацията може да бъде и импулсна, т.е. състояща се от отделни импулси. Единичен механичен импулс (даже когато той предизвиква последващи колебания) се нарича “удар”, ако продължителността на импулса може да се счита малка, а резултатният ефект (възникващи сили, ускорения, скорости) – значителен.

Особен интерес за практиката представляват чисто периодичните трептения. При тях всички величини, характеризиращи движението на системата, се повтарят през равни интервали от време.

Стандартите на Европейската общност отчитат три взаимосвързани последствия, които характеризират въздействието на вибрациите върху човека - нарушен комфорт, намалена работоспособност и увреждане на здравето.

Най-големи хигиенни проблеми поставя съчетанието на локални и общи непостоянни вибрации с целосменна продължителност. Това е предпоставка числената стойност от оценката да се приеме като горна граница на степента на производствения риск в работна среда с вибриращи машини и съоръжения.

Източници на вибрации по време на строителството

Основни източници на общи вибрационни въздействия в различните подобекти не са строително-монтажната техника и механизация, а  транспортните средства (предимно тежките автомобили). Строителните машини, тежката техника за изкопи и подравняване, различните стационарни и преносими инструменти  и устройства за рязане и пробиване са характерни преди всичко с локалните си вибрации. Обикновено машините, които създават повишени нива на шум са и източници на вибрации.

Най-високи стойности на превишението над допустимите норми се регистрира при товарните автомобили и булдозерите – 3,5 - 4,5 и 3 - 4 пъти съответно, някои от ръчните пневматични инструменти – до 4 пъти, трактори, булдозери, багери и товарачни платформи около 3 пъти и т.н. Средноквадратичната стойност на виброскоростта от общите вибрации (по литературни данни) прогресивно намалява  от около 2,8 - 3,0 mm/s (на пода и седалката) при скорост на придвижване 40 - 60 km/h в честотна лента 2 Hz до 0,17 mm/s, при същите условия в лента със средногеометрична честота 63 Hz, като от голямо значение е, твърдостта и нееднородността на почвения разрез и режима на работа.

Някои изследвания показват, че вибрационното дозово натоварване за 8-часов работен ден при водачите на товарни автомобили достига над 400%. Много високи стойности на локалните вибрации по оста “инструмент-ръка-рамо” се регистрират при работа с ъглошлайфи, мощни бормашини и особено ако се използуват ръчни перфоратори за пробиване на твърдоскални материали. За разлика от водачите на автомобили и тежка техника обаче, работещите с ръчни вибриращи инструменти не са изложени на целосменно въздействие. Нещо повече, излагането на такова въздействие е епизодично, поради което за тях този фактор не е доминиращ.

Има основание да се търси ефект от комбинираното едновременно въздействие на различните типове вибрации и наднормения шум, преди всичко в кабините на крановете и товарните автомобили. Аналогично е положението и при работа с пневматични и електрически преносими пробивни машини, при които има съчетание на локални вибрации с максимум в най-ниските честотни ленти с непостоянен и/или импулсен шум от средната част на звуковия спектър.

Източници на вибрации по време на експлоатацията

Източници на вибрации по време на експлоатацията на обекта ще са основно от личните МПС на работещите.

Очакваните нива на дневен и нощен шум, ще са под нормите за допустими емисии, отнесени към най-близко разположените сгради на село Попгригорово  и жилищната зона.

На площадката, където се предвижда реализация на инвестиционното предложение, няма източници на шум и/или вибрации.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до  влошаване параметрите на акустичната среда.

1. Вид на въздействието/пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/;

Усвояването на малък процент от общата площ на терена, както и факта, че в близост до имота няма защитени територии и защитени зони, ще доведе до незначително, допустимо и краткотрайно отрицателно въздействие на компонентите на околната среда по време на строителния период.

2. Обхват на въздействието/географски район, брой на засегнатото население/местообитания/видове/;

Обхвата на въздействието е локален, ограничен изключително в границите на имота и минимален за съседните територии, т.е. няма да бъде засегнато населението от съседното населено място.

3.Степен и сложност на въздействието;

Инвестиционното предложение няма да окаже вредно въздействие върху околната среда.

4. Мерки, включени в инвестиционното предложение за предотвратяване,  намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия;

Мерки, касаещи инвестиционното проектиране:

- Устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.

- Всички сгради и съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

- Проектните решения по част “ВиК” да се съобразят с изискванията на нормативните документи за водите.

- Проектът за изкопните работи и вертикалната планировка да се съобрази с изискванията на Наредба №26, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в зелените площи.

Мерки, касаещи строителството на обекта:

- при строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.

- провеждането на инфраструктурните трасета за присъединяване на обекта към пътната мрежа, изграждане на водоснабдяване, електроснабдяване, третиране на отпадъчните води, да се осъществи по най-рационален начин, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановане в зелените площи. Генерираните отпадни земни маси да се използват за вертикална планировка на площадката и създаване на релефни елементи.

- недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху почвата.

- регламентирано управление на генерираните отпадъци.

Мерки, касаещи експлоатацията на обекта:

- регламентирано управление на генерираните отпадъци.

- при изграждане и поддържане на зелената система, да се осъществява растителна защита без използване на пестициди и според принципите на биологичното производство.

- Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква такъв.

Възложител: