И Н Ф О Р М А Ц И Я

/По приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/

за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение, попадащо в точка 1, буква „в“, точка 2, буква „г“ и точка 10, буква „н” от списъка на категориите и дейностите в  Приложение към чл. 93, ал.1,т.1 и 2 на ЗООС-(изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване   на земи, дълбоки сондажи за напояване и  добив на подземни води (невключени в приложение № 1):

„Изграждане на  водовземно съоръжение за подземни води-тръбен кладенец(ТК)-“ЗП М.Павлов–Котленци“ в ПИ с номер 044026 в землището на с.Котленци с ЕКАТТЕ 39061, общ.Добричка за напояване на земеделски култури в ПИ с номера 044026 и 044021 в землището на с.Котленци с обща площ 44,200 дка“

Възложител:

ЗП Максим Павлов Колев

#### Варна

февруари, 2016г

I. Информация за контакт с Възложителя

ЗП Максим Павлов Колев , ЕИК:7312247942,

постоянен или настоящ адрес: гр.Добрич, пк 9300,общ. Добрич, ул. "Дунав", №16, вх.Е, ет.4,ап.10,

тел.0888 307 180, факс ....., електронна поща maxim_pavlov_kolev@abv.bg,

# Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: ЗП Максим Павлов

# Лице за контакти: Максим Павлов Колев, тел.0888 307 180

IІ . Характеристика на инвестиционното предложение

1.Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на  водовземно съоръжение за подземни води-тръбен кладенец(ТК)-“ЗП М.Павлов–Котленци“ в ПИ с номер 044026 в землището на с.Котленци с ЕКАТТЕ 39061, общ.Добричка за напояване на маточина в ПИ с номера 044026 и 044021 с обща площ 44,200 дка.Трайно предназначение и ползване на имотите- ниви.

Цели на ползване на  сондажа-добив на подземни води за напояване на земеделски култури. Отсъства друга алтернатива за напояване в района на ИП.

ПИ с номер 044026 е собственост на възложителя, а ПИ с номер 044021 е с Договор за наем за 10години. Водовземното съоръжение ТК“ЗП М.Павлов–Котленци“ е предвидено  за напояване на 44дка маточина. Необходимото водно количество за напояване е около Qср=10000м3/год. през поливния сезон-юни, юли, август(90 дни).

Проведените хидрогеоложки проучвания   за изграждане на сондажа за подземни води за  напояване на земеделски култури  в ПИ с номер 044026 в землището на с.Котленци показват наличие на свободни водни ресурси. Въз основа на извършените хидрогеоложки проучвания, дълбочината на планираният сондаж ТК“ЗП М.Павлов–Котленци“  се предвижда, Н= 65±5м.

По всички показатели, подземните води  отговарят на изискванията на Наредба №18 от 27 май 2009г за качеството на водите за напояване на земеделски култури(обн. ДВ, бр.43/ 09.07.2009 г.).

За напояване на маточина се предвижда използването на лентови дъждовални машини „класически тип“. При тези машини цялото крило се премества механизирано, а поливният процес е автоматизиран.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Предвиденият за изграждане  сондаж за напояване на маточина в землището  на с. Котленци, общ. Добричка е без алтернатива, предвид климатичните условия на района, където напояването е от решаващо значение за отглеждане на посочената  култура.

Повишаването на добивите от земеделските култури  при напояване достига 55-100%.

Отсъства друга алтернатива за добив на води за посочената цел с необходимото качество и количество.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи

По отношение на местоположението на ИП- в землището на с. Котленци, както и избрания водоносен хоризонт, отсъстват други алтернативи- площите за реализация на ИП е определена от инвеститора и е с подходящи дадености за конкретната цели, а неогенския водоносен хоризонт е икономически изгоден за добив на необходимите водни количества с подходящите физико-химични характеристики..

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката на сондаж ТК“ЗП М.Павлов–Котленци“ се намират на около 300 м югозападно от с.Котленци, общ. Добричка и на около 4500м източно от гр.Добрич в ПИ с номер 044026 в землището на с.Котленци с ЕКАТТЕ 39061, общ.Добричка. Имотът е собственост на възложителя.

Географските координати на  площадката на тръбния кладенец (в координатна система WGS_84-BL): B43°34'07"  L27°54'26".  Надморска височина  на терена: 219 м (фиг.1).

Фиг.1. Сателитна карта с местоположение на  водовземното съоръжение и поливните площи

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

За реализация на ИП - изграждане на сондаж за подземни води  и система за напояване на маточина се предвиждат следните основни процеси:

- подготовка на площадките за монтаж на сондажната апаратура, включваща премахване на почвения слой на площ около 100-150м2 и съхраняване, за последващо възстановяване;

- монтаж на сондажна апаратура 1БА-15 или аналогична на нея;

- изграждане на сондажа  до предвидената дълбочина 65±5м, включващо:сондиране- роторно, безядково, с промивна течност- технически чиста вода и укрепване на сондажния ствол с обсадни тръби;

- провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на хидравличната ефективност на изградения  сондаж;

- предаване на сондажа на възложителя и регистрация в БДДР-Плевен(МОСВ), след оборудването му с потопяема помпа, нивомерна тръба до помпата , водомерен възел до устието на сондажа;

Водовземното съоръжение ТК“ЗП М.Павлов–Котленци“ е предвидено  за напояване на 44дка маточина. Необходимото водно количество за напояване е около Qср=10000м3/год. през поливния сезон-юни, юли, август(90 дни).

За напояване на маточина се предвижда използването на лентови дъждовални машини „класически тип“. При тези машини цялото крило се премества механизирано, а поливният процес е автоматизиран.

Фиг.2.

Чрез регулиране на скоростта на движение на машината могат да се подават различни поливни норми в съответствие с биологичните потребности на отглежданата култура, почвения тип, фаза на развитие  и други агротехнически особености.  Условията за прилагане-площа да е с наклон не по-голям от 5%, почвите да са добре водопрпускливи, скорост на вятъра да е под 5м/сек и върху площта да има изградена напорна мрежа с напор 0,4-1,2 МРа или открита канална мрежа. Мътността на водата не трябва да бъде по-голяма от 5гр/л.

За разглеждания тип лентови дъждовални машини полиетиленовия тръбопровод е с диаметър РЕ ф75-150мм в зависимост от модификацията.Дъждовалният апарат  е поставен на шейна или количка и работи в сектор, осигуряващ поливане на ивица с ширина 80-100м при напор Н=0,6-1,2 МРа.

7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура

Площадките, където ще се реализират инвестиционните предложения, граничат  с полски път. Не се предвижда изграждане или промяна на пътна инфраструктура.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Програма за дейностите, включително за строителство и експлоатация се представят в проекта за изграждане(Обосновка на водовземането) и  Разрешителното за водовземане, съгласно с изискванията на  Закон за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г., изм. и доп., бр.65/2006 г.)., Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води  (обн. ДВ, бр.87/2007 г., изм. и доп., бр.2 от 2010г и бр.15 от 2012г.). и  План за управление на водите в  Дунавски район с център Плевен.

Напояването на земеделските култури е съгласно нормите, определени от Изпълнитерлна агенция по хидромелиорации- „Добри практики за напояване на земеделски култури, 2007г.”

Строителството на сондажа ще се извърши за около  30 дни .

Обектът ще се реализира  на един етап. Съществуващите фази са строителство на сондажите, водочерпене и  напояване на земеделските култури.

Функционирането на обекта ще бъде сезонно-м.юни-м.август.

Не се предвижда закриване на обекта с последващо възстановяване и използване.

9.Предлагани методи за строителство

Ще бъдат използвани съвременни и традиционни методи за изграждане на сондажа и инсталацията за напояване .

Сондирането ще бъде  роторно, безядково със сондажна апаратура. Скалоразрушаващият инструмент  е триролкови длета;

Съобразно инфраструктурата на обекта е възможен достъпът на едрогабаритна техника, спускане на помпи и други дейности, свързани с изграждането и експлоатацията на сондажа.

10.Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

За строителството ще се използват минимални количества  традиционни строителни материали – цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия , горива и вода.  През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия за помпения агрегат и системата за напояване.

11. Отпадъци, които  се очаква да се генерират- видове, количества   и начин на третиране

При изграждане на сондажите  ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, малки количества строителни отпадъци – ще се събират и транспортират  за депониране на сметище, посочено от съответната община. При напояването няма да се генерират твърди отпадъци , нито отпадъчни води.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Черпенето на вода от сондажа не замърсява околната среда и не оказва значително въздействие върху нея.

Подробно, възможните отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и взетите мерки са разгледани в раздел ІV на настоящата  Информация. Отрицателни въздействия могат да се появят през етапа на изграждане на сондажа–повишено шумово натоварване на района, формирането на строителните отпадъци на територията на площадката, те няма да се складират на площадката, а само временно ще се съхраняват  и периодически ще се изнасят на определеното от общината място.

Изграждането на сондажа, добива на подземни води и напояването няма да окаже негативно влияние върху флората и фауната  в района.

За ограничаване  вредното въздействие върху почвите се препоръчва :

- отделяне и депониране на хумусния слой, преди започване на строителните дейности;

- връщане на хумуса след приключване на строителството;

- почистване на замърсените от строителни материали и отпадъци площи;

- недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвица;

При изграждането на сондажа и използване на машините за напояване  е необходимо да се спазват всички предвиждания на проекта  и на Плана за безопасност и здраве, където се изяснява начина на строителство и безопасността на труда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или принасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/

За реализация  на инвестиционното предложение не се предвиждат други дейности.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

След получаване на необходимото становище за преценяване на необходимостта от ОВОС, Възложителят ще изготви  необходимите документи, въз основа на които ще се издаде Разрешение за водовземане, чрез нови водовземните съоръжения/ сондажи/  от БДДР-Плевен.

15. Замърсяване  и дискомфорт на околната среда

Замърсяване  с последващ дискомфорт на околната среда може да има само през етапа на изграждането на сондажите, което ще продължи около 30 дни за всеки един.

При сондажните работи ще се наблюдава ошумяване на околната среда от сондажната апаратура и превозни средства, превозващи материали и отпадъци.

При водочерпенето и поливките замърсявяне няма да се получи, а шум от работещите потопяеми помпи в сондажите и инсталацията за капково напояване не се очаква.

16. Риск от инциденти.

Вички дейности ,свързани с прокарването и изследването  на сондажа ще се извършват съгласно Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи.

Всички специалисти и работници са длъжни да спазват този правилник и инструкциите за неговото приложение, отнасящо се до :

- назначаването  и инструктажа на работници и служители;

- изискванията за поддръжка  и стопанисване на работните места , машини и съоръжения ;

- лични предпазни средства и средства за колективна защита ;

- строително-монтажни работи и демонтаж на сондажната апаратура ;

- техническите изисквания за машините, съоръжинията и използваните инструменти ;

- правилата за безопастност при сондиране, ликвидиране на аварии в сондажа, обсаждане и циментиране на тръбите ;

- правилата за организация и експлоатиране на електрическото стопанство ;

- правилата за пожарна безопастност ;

- хигиената на труда ;

- даване на първа медицинска помощ и действия при злополуки и природни бедствия.

По време на строителните работи са възможни инциденти и злополуки с работещите на сондажната апаратура. Възможно е удар с инструмент, контузия, падане, затрупване с материали и други. За да се избегнат такива инциденти е необходимо да се спазват изискванията за охрана на труда.

При експлоатацията на сондажа и системата за напояване инциденти са малко вероятни при спазване на елементарни практики за безопасност..

ІІІ  Местоположение на инвестиционното предложение.

1.План, карти и снимки , показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите , природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

За характеризиране местоположението на инвестиционното предложение, към настоящата Информация са приложени следните материали:

- Договори за аренда и скици на имотите, включени в ИП;

-Стелитна снимка с местоположението на площадката на сондажа за подземни води и площите за напояване;

На територията, граничеща с терена, предназначен за изграждането на сондажа и площите за напояване на земеделски култури, няма елементи от Националната екологична мрежа, като най-близо до територията ИП е ЗЗ за опазване на дивите птици с код BG0002085 „Чаиря“, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.1 и т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № 551/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите(ДВ,бр.83/2008г)(фиг.3).

Фиг.3. Защитена зона  „Чаиря“ с код BG0002085

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Съгласно приложените документи, земите  на настоящото инвестиционно предложение се намират в земеделски райони- на около 300м южно от село Котленци .   Според статута на имотите- трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-ниви, каквито са и съседните  имоти, и в тази връзка, реализацията на инвестиционното предложение няма да навреди на съседните собственици и ползватели на земи, нито ще изисква специалното им приспособяване.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение се намират изцяло в земеделска територия.  Необходимостта от напояване на земеделските култури, води до изграждане на

„ водовземни съоръжения - сондажи” за подземни води за посочените цели.

Разглежданато инвестиционно предложение няма връзка с други планове и проекти.

4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони , защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада  в чувствителни и защитени зони. Най-близо до територията ИП е ЗЗ за опазване на дивите птици с код BG0002085 „Чаиря“, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.1 и т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № 551/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите(ДВ,бр.83/2008г)(фиг.3).

Експлоатацията на сондажа и процеса за напояване на земеделските култури не предполага замърсяване на околната среда и не представлява опасност за нея.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Природните ресурси ще се използват предимно при изграждане на водовземното съоръжение. Използваните горива,пясък, чакъл ще се набавят от складове в района.

При напояването, като природен ресурс ще се ползва подземна вода и горива за помпените агрегати.Други природни ресурси не се предвиждат да се използват по време на строителството и  експлоатацията на обекта.

5.Подробна информация за всички разгледани  алтернативи за местоположение.

За местоположението на сондажите  са определени площадки, граничеща с пътища, за напояваните земи –отсъства алтернатива.

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие / кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/:

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очекваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализирането на инвестиционното предложение - изграждане на сондаж за подземни води и инсталация за напояване на земеделски култури, няма да доведе до съществено антропогенно въздействие и натоварване на околната среда. Отглежданита  маточина е позната за района и ще влияе положително върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата и ландшафта.

При реализация на ИП не се очаква значително влияние върху подземните води и земните недра.

Трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-ниви.

Санитарно – хигиенните условия  на района са благоприятни за  реализацията на ИП.

Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи на площ от около 150м2.Това предполага отсъствие на влияние върху околната среда и хората и ще продължи до 30дни.След изграждането на сондажа, използваната площ ще се рекултивира, а за  водовземното съоръжение ще бъде изградена шахта, с размери около 3х3х2м.

Самото изграждане на обекта предполага определено въздействие върху хората, работещи по време на строителството му.

Замърсителите през строителния период са: прах, изгорели газове от ДВГ на строителната техника / предимно бензинови и дизелови двигатели/ и др.

Ще се ползва едрогабаритна техника, самосвали и др. подобна техника. Това все пак предполага едно завишено шумово въздействие по време на сондирането.

Тези въздействия ще отпаднат  след приключване  на стротелството и  преминаване към експлоатация на обекта. Замърсяването  през този период ще бъде с ограничен териториален обхват, краткотрайно, периодично, без кумулативен ефект.

Необходимо е спазването на изискванията за охрана на труда с цел  защита на работещите, както и някои норми и мерки при строителството  за намаляване на отрицателният ефект през този период.

Не съществува опастност от замърсяване на подземните води, следствие на предвидената конструкция на сондажите и използване на добрите земеделски практики при използване на торове и обработка на трайните насаждения и културите с препарати за защита.

Почвата може да бъде замърсена от следните видове отпадъци:

- в периода на строителството:

Малки количества строителни отпадъци –земни маси, ще се събират и транспортират за депониране на сметище , посочено съответно от общ.Добрич и от общ. Добричка.

- в периода на експлотация :

При  експлоатациата на обекта няма да се генерират твърди отпадъци, нито отпадъчни води.

Реализацията на обекта няма да окаже отрицателно въздействие  върху местната флора и фауна. Тя е представена предимно с местни видове, характерни за  Североизточна България.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Това въздействие не се очаква, тъй като в обсега на обекта и  в близост до него няма елементи от Националната екологична мрежа, както и забележителни природни обекти или защитени територии. Споменатите по горе се намират в района, но достатъчно отдалечени от мястото на инвестиционното предложение(фиг.3).

3.Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

а/ шумовото въздействие при строителството ще бъде само през деня, пряко и постоянно с продължителност докато се извършва сондажния процес, около 30дни за всеки сондаж, но обектите се намират на значително разстояние от населено място;

б/замърсяването с прах и изгорели газове от двигателите на строителната техника / предимно ДВГ/  ще бъде постоянно ,  предимно през периода на строителството, когато ще се ползва техника , пряко през деня ;

в/стротелните отпадъци  формирани в периода на строителството не търпят промяна на открито и не отделят миризми. Ще се складират временно на площадката и периодично ще се изнасят на място посочено от общините.Няма да оказват същестнвено въздействие върху околнота среда;

г/ шумовото натоварване през време на  експлоатацията ще се определя от идващите и отиващите си МПС на работещи и посещаващи обекта.  Въздействието е предимно през деня , постоянно , пряко и отрицателно;

д/ влиянието върху ландшафта ще бъде пряко, дълготрайно , но положително.

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места / наименования, вид – град , село, курортно селище, брой  жители и др./.

а/ шумът при строителство обхваща съседните и близки имоти;

б/шумът при експлоатация ще обхване само територията на обекта и няма да замърсява околната среда.Населените места са на значително разстояние от обектите;

в/ замърсяването с прах и изгорели газове от ДВГ на строителната техника, ще обхване съседни имоти, но в допостими граници;

г/ строителните отпадъци, при неправилно управление , могат да замърсят почвата само на площадката, върху която се разполага сондажното оборудване.

Негативните влияния ще са краткотрайни  предимно през   стротелният период, ще бъдат в рамките на допустимото и няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

5. Вероятност на поява на въздействието.

а/ най – голяма е вероятността за поява на шумовото въздействие само по време на строителството , до 30 дни;

б/аналогична е вероятността от появата на въздейсвие от прах и изгорели газове от ДВГ на строителната техника;

в/средна и по–малка е вероятността от появата на въздействие на строителните отпадъци;

г/ като средна и по – малка се определя  вероятността от шум и замърсяване с изгорели газове от МПС посещаващи имота.

6. Продължителност , честота и обратимост на въздействието.

По време на строителството въздействието е краткотрайно , с разширен обхват , периодично , без  комулативен ефект.

По време на експлоатацията въздействието е постоянно , с ограничен обхват – на територията на обекта, в допустимите санитарно – хигиенни норми.

7. Мерки , които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение , свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

В резултат на реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

Мерките за намаляване на евентуални отрицателни въздействия включват следните основни мероприятия:

По време на строителството:

а/намаляване на шумовато въздействие в резултат на извършване на строителните работи  основно през деня;

б/ за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажите, се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;

в/своевременно изнасяне на оформените строителни отпадъци, на определеното от общ.Добрич и общ. Добричка място.

г/ за ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва:

- отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на сондажните работи;

- връщане на хумуса след приключване на изграждането на водовземното съоръжение;

- почистване на замърсените от строителните  материали  и отпадъци площи;

- внасяне на плодна почва на местата, където е отнета или липсва такава;

- недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвица;

д/ работниците на обекта да ползват лични предпазни средства.

В подготвителният и основният период на стротелството да се спазват изискванията за безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана, подробно определени в Правилника за безопасност на труда  при строително – монтажни работи Д-02-001 от 1982г. и Наредба 2 за противопожарните стротелно – технически норми, издани на МВР и МТРС от 1994г.

По време на експлоатацията:

а/за предпазване на почвата  и подпочвените води от замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определеното за  целта място , определено от общините;

б/прилагане на добрата земеделска практика при използване на препарати за борба с вредителите в селското стопанство, както и  при подхранване на растенията.

8. Трансграничен характер на въздействията.

Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение няма трансграничен характер.

# Text boxes

100м

100м

Защитена зона  „Чаиря“- код BG0002085

“

ТК “ЗП  М Павлов-Котленци“