Раздел I

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка и упражняване на авторски надзор по време на строителството“

# ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

„Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка и упражняване на авторски надзор по време на строителството“

Дейност 1 – Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка

Изработват се четиридесет и осем инвестиционни проекта за рехабилитация на улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка.

Дейност 2 – Упражняване на авторски надзор по време на строителството на рехабилитация на четиридесет и осем улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка.

Упражняване на авторски надзор по смисъла на чл.162 от Закона за устройство на територията по време на строителството на рехабилитация на четиридесет и осем улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

„Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в пет населени места на община Добричка”.

Изработват се пет инвестиционни проекта за изграждане / монтиране върху платното за движение на 6 изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение в селата Владимирово, Дончево, Добрево, Крагулево и Царевец.

# ДЕЙНОСТИ, ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА, ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

Изработката на инвестиционните проекти се възлага във връзка с предвидени ремонтни дейности на инфраструктурните обекти. Целта е да се подобри състоянието на улиците, което ще доведе до подобряване начина на живот на населението.

## А. Дейност 1:

„Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка“

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране на транспортна инфраструктура.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част, включително и детайли, трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на включените в тях строителни и монтажни работи. Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.

Дейността обхваща заснемане, обследване и проектиране на рехабилитация на участъци от следните улици:

  - в с.Батово - улица „Осма” и част от улица „Втора”;

  - в с.Бенковски - улица „Седма”, улица „Двадесета” и улица „Двадесет и шеста”

  - в с.Бдинци - улица „Трета”

  - в с.Божурово - улица „Четвърта”

  - в с.Бранище  - улица „Четвърта“ и улица „Пета”

  - в с.Ведрина -  улица „Двадесета“

  - в с.Врачанци - улица „Четвърта“

  - в с.Ген. Колево - улица „Пета”

  - в с.Дебрене – улица „Втора”

  - в с.Добрево – улица „Пета”

  - в с.Долина – улица „Втора”

  - в с.Драганово – улица „Първа”

  - в с.Енево – улица „Осма”

  - в с.Житница - улица „Петнадесета“

  - в с.Карапелит - улица „Шестнадесета”

  - в с. Котленци – улица „Втора”

  - в с.Ловчанци - улица „Двадесет и четвърта“

  - в с.Ломница - улица „Пета” и улица „Единадесета”

  - в с. Лясково – улица „Пета”

  - в с. Малка Смолница – улица „Трета”

  - в с.Одринци - улица „Дванадесета”

  - в с.Одърци - улица „Пета”

  - в с.Орлова могила – улица „Тринадесета”

  - в с.Паскалево - улица „Дванадесета“ и улица „Двадесет и втора”

  - в с.Плачи дол - улица „Осма“

  - в с.Победа - улица „Пета”

  - в с.Подслон - улица „Седма“;

  - в с.П. Иваново - улица „Четвърта“;

  - в с.П. Минково - улица „Трета“

  - в с.П.Свещарово - улица „Трета“ и улица „Седма”

  - в с.Попгригорово - улица „Петнадесета”

  - в с.Приморци - улица „Трета”

  - в с.Пчелино - улица „Първа” и улица „Четвърта”

  - в с. Свобода – улица „Девета”

  - в с. Смолница – улица „Трета”

  - в с. Стефаново – улица „Девета” и улица „Единадесета”

  - в с.Ф.Денково - улица „Осма”;

  - в с.Черна - улица „Осма” и път до мюсюлманско гробище

Забележка: Участъците за проектиране са дадени по-долу в описанието на всяка улица. След подписване на договор с избрания изпълнител представители на възложителя и изпълнителя на място ще се уточнят началните и крайните точки на всеки от участъците.

### Изходни данни за проектиране – съществуващо положение

Предвидените за рехабилитация улици са от второстепенната улична мрежа, като функционалното предназначение на по-голямата част е обслужващи улици - VI-ти клас.

Към настоящия момент не е извършвана реконструкция или цялостен ремонт на посочените участъци от улиците. Участъците на улиците са описани чрез характерни точки от действащите устройствени планове и с ориентировъчна дължина. Началните и крайните точки на участъците за проектиране се уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

Състоянието на участъците от улиците не е добро. Настилката е износена с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки, а в някои участъци е разрушена изцяло. Оформените неравности, локви с кал, вода и наноси затрудняват преминаването на автомобили и пешеходци. Затруднено е отводняването.

  - с.Батово

улица „Осма” – в участък от ОТ24 – ОТ25  по плана на с.Батово с дължина 190 метра.

Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина започваща от 6,00м. Има поставени бордюри. Тротоарите са земни и оформени.

улица „Втора” – в участък от ОТ30 – ОТ31 – ОТ29  и ОТ1-ОТ5  по плана на с.Батово  с дължина 175 метра.

Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, като част от нея е изнесена от проливните дъждове през последните години. Пътното платно е с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени. Бордюри няма.

  - с.Бенковски

улица „Седма” – в участък от ОТ50 - ОТ62 - ОТ63 по плана на с.Бенковски с дължина 200 метра.

Улицата се намира в западната част на населеното място в района на кметството. Съществуващата настилка е трошенокаменна, като част от нея е изнесена от проливните дъждове през последните години. Пътното платно е с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени. Бордюри няма.

улица „Двадесета”- в участък ат ОТ127- ОТ211- ОТ208 по плана на  с.Бенковски  с дължина 210метра

Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и на места липсва, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Пътното платно е с ширина 5 метра.Тротоарите са земни неоформени. Бордюри има.

улица „Двадесет и шеста” - в участък ат ОТ 173- ОТ 174 - ОТ 175 – ОТ136- ОТ199  по плана на   с. Бенковски  с дължина 240метра

Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Бдинци

улица „Трета” – в участък от ОТ148 – ОТ157 – ОТ159 по плана на с.Бдинци с дължина 210 м.

Улицата се намира в централната част  на населеното място. Съществуващата

настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Бранище

улица „Пета” – в участък от ОТ 18 - ОТ 19 по плана на с.Бранище с дължина 75м.

Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина започваща от 6,00м. Има поставени бордюри. Тротоарите са земни и оформени.

улица „Четвърта” – в участък от ОТ 43 - ОТ 42 по плана на с.Бранище с дължина 150м.

Участъкът от улицата се намира в източната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина започваща от 5,50м. Има поставени бордюри. Тротоарите са земни и оформени.

  - с.Ведрина

улица „Двадесета“ – в участък от ОТ52 – ОТ53 – ОТ54 – ОТ57 – ОТ 58- ОТ59- ОТ60- ОТ 61 по плана на с.Ведрина с дължина 507метра.

Улицата се намира в централната част на населеното място в района до кметството. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения от честите аварии по водопровода. В момента съществуващата настилка е силно замърсена от наноси и тиня от извършеното прокопаване във връзка с подмяната на водопровода по цялата му дължина и направата на нови сградни водопроводни отклонения. Достъпът на живущите до имотите е затруднен. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,50м. Тротоарите са земни и неоформени, частично оградени с бордюри.

  - с.Врачанци

улица „Четвърта“ – в участък от ОТ 9 – ОТ 19 – ОТ 18 – ОТ 28  до ОТ 27  по плана на с.Врачанци с дължина 330м.

Улицата е разположена в централната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна. Пътното платно е с ширина 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите са земни и неоформени

  - с.Драганово

улица „Първа“- в участък от ОТ88-ОТ85 по плана на село Драганово с дължина 220 метра.

Улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри.

  - с.Ген. Колево

улица „Пета“- в участък от ОТ17-ОТ18 по плана на село Ген.Колево с дължина 170 метра.

Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Дебрене

улица „Втора“- в участък от  ОТ34-ОТ32 по плана на село Дебрене с дължина 220 метра.

Улицата се намира в северната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри

  - с.Добрево

улица „Пета“ - в участък от ОТ12 към ОТ11 по плана на с.Добрево с дължина 75метра.

Улицата се намира в централната част на населеното място западно от кметството. Асфалтовата настилка която е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка /основа/, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Липсват бордюри.

  - с.Долина

улица „Втора“ - в участък от ОТ24 – ОТ57 – ОТ58 – ОТ39 към ОТ42 по плана на с.Долина с дължина 300метра.

Улицата се намира в централната част на населеното място северно от кметството. Асфалтовата настилка която е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка /основа/, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Липсват бордюри.

  - с.Енево

улица „Осма“- в участък от ОТ9 – ОТ8- ОТ7 по плана на с. Енево с дължина 175метра

Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Житница

улица „Петнадесета – в участък от ОТ31- ОТ 130 по плана на с.Житница с дължина 240 метра

Улицата се намира в източната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Липсват бордюри.

  - с.Карапелит

улица „Шестнадесета“- в участък от ОТ159 – ОТ158 – ОТ 125 по плана на

с. Карапелит с дължина 400метра

Улицата се намира в централната част на населеното място в непосредствена близост до бензиностанция. Съществуващата настилка е трошенокаменна, с множество разрушения, и е силно замърсена от наноси и тиня вследствие от извършеното прокопаване при подмяната на водопровода по цялата  му дължина. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е силно затруднено. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Котленци

улица „Втора““- в участък от ОТ58 – ОТ57- ОТ56 по плана на с.Котленци  с дължина 280 м.

Улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Ловчанци

улица „Двадесет и четвърта“ – в участък ОТ171- ОТ 115- ОТ 19- ОТ115-

ОТ113- ОТ 23- ОТ 15 – ОТ 115 към стопанския двор с дължина 780 метра

Улицата преминава по цялата дължина на населеното място и води към ДГ, християнски храм, училище. Участък от улицата с дължина 480 м. е асфалтирана през 2018 и 2019 година. Останалата част от улицата с дължина 780 метра асфалтовата настилка е много стара, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки и коловози. Преминаването в някои участъци е затруднено. Пътното платно е с ширина от 5,50 до 6,50 м. Тротоарите са земни, неоформени. Има поставени бордюри.

  - с.Ломница

улица „Пета“ в участък от ОТ17 – ОТ30 – ОТ34 по плана на с.Ломница с дължина 250метра.

Улицата се намира в централната  част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00 м.Няма поставени  бордюри.

улица „Единадесета” в участък от ОТ16 – ОТ17  по плана на с.Ломница  с дължина 120метра.

Улицата се намира в централната  част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00 м. Няма  поставени бордюри.

  - с.Лясково

улица „Пета“ - в участък от ОТ36 – ОТ35  по плана на с.Лясково  с дължина 120метра.

Улицата се намира в централната  част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00 м. Няма  поставени бордюри.

  - с.Малка Смолница

улица „Трета“ – в участък от ОТ10 – ОТ11 – към ОТ12 с дължина120метра

Улицата се намира в западна част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Одринци

улица „Дванадесета”- в участък от ОТ103 – ОТ65 – ОТ66 по плана на

с.Одринци с дължина 285метра.

Улицата е с трошенокаменна настилка и е стръмна, вследствие на което се получава свличане и отнасяне на част от настилката при силните дъждове, като на места са образувани дълбоки дупки. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00 м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.

  - с.Одърци

улица „Пета“ – в участък от ОТ 1 – ОТ 2  към ОТ 3 по плана на с.Одърци с дължина 115м.

Тя е разположена на края в северната част на населеното място. Улицата е с трошенокаменна настилка. Платното е с широчина 4 метра.

  - с.Орлова могила

улица „Тринадесета”- в участък от ОТ5- ОТ6- ОТ8- ОТ9 - ОТ10 по плана на  с. Орлова могила с дължина 260метра.

Улицата се намира в близост до кметството. Участък от улицата е асфалтиран през 2018 и 2019 година. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Паскалево

улица „Дванадесета“- в участък от ОТ95-  ОТ86  по плана на с. Паскалево с дължина 260метра.

Улицата се намира в северната  част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,50 м.Има поставени бордюри

улица”Двадесет и втора” - в участък от ОТ79-  ОТ80  по плана на с. Паскалево с дължина 260метра.

Улицата се намира в централната част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00 м. Има поставени бордюри.

  - с.Плачи дол

улица „Осма“- в участъка от О20 –ОТ21 по плана на с.Плачи дол  с дължина 190метра.

Улицата се намира в северната  част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 7,00 м. Има поставени бордюри.

  - с.Победа

улица „Пета“- в участъка от ОТ57-ОТ56 по плана на с.Победа с дължина 190метра.

Улицата се намира в южната част на селото. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 7,00 м. Има поставени бордюри.

  - с.Подслон

улица „Седма“- в участък от ОТ28- към ОТ 23; ОТ28 към ОТ28А с дължина 340 метра

Улицата се намира западната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.П.Иваново

улица „Четвърта“ – в участък от ОТ38 – ОТ40 по плана на с. П.Иваново с дължина 120метра

Улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Тротоарите са земни неоформени.

  - с.П.Минково

улица „Трета“– в участък от ОТ 116 -ОТ 113 по плана на с.Полковник

Минково с дължина 280м.

Улицата се намира в западната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.П.Свещарово

улица „Трета“  – в участък от ОТ 50 до ОТ 49 по плана на с.Полковник Свещарово с дължина 250м.

Улицата се намира в северната част на селото. Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

улица „Седма” – в участък от ОТ18 по плана на с.Полковник Свещарово с дължина 100м.

Улицата се намира в западната част на селото. Върху участъкът от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Попгригорово

улица „Петнадесета“ – в участък от ОТ 5 до ОТ 34 по плана на с.Попгригорово с дължина 220м.

Улицата се намира в южната част на населеното място.Върху участъкът от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Приморци

улица „Трета  – в участък от ОТ 13 до ОТ 17 по плана на с.Приморци  с дължина 300м.

Участъкът от улицата се намира в източната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. По улицата не преминават тежкотоварни автомобили.

  - с.Пчелино

улица „Първа“ – в участък от ОТ 37 до ОТ 41 по плана на с.Пчелино с дължина 100м.

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени

улица „Четвърта” – в участък от ОТ 4 до ОТ2 по плана на с.Пчелино с дължина 100м.

Върху участъкът от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

  - с.Свобода

улица „Девета““– в участък от ОТ29 до ОТ 26 по плана на с.Свобода  с дължина 210м.

Участъкът от улицата се намира в северната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Смолница

улица „Трета“ – в участък от ОТ 167 до ОТ 185 по плана на с.Смолница с дължина 420м.

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

  - с.Стефаново

улица „Девета“ – в участък от ОТ 35 – ОТ 27по плана на с.Стефаново с дължина 275м.

Участъкът от улицата се намира в източната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща.  Пътното платно е неоформено с ширина 5,60м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени. По улицата не преминават тежкотоварни автомобили.

улица „Единадесета”  – в участък от ОТ 35 – ОТ 43 по плана на с.Стефаново с дължина 276м.

Участъкът от улицата се намира в южната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 6,00м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени. По улицата не преминават тежкотоварни автомобили.

  - с.Ф.Денково

улица „Осма“- в участък приблизително 55метра от ОТ33 – ОТ13- ОТ12-

ОТ2- ОТ1 по плана на с. Ф.Денково с дължина 570метра

Улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00 м. Тротоарите са земни, неоформени. Липсват бордюри.

  - с.Черна

улица „Осма““- в участък от  ОТ98 – ОТ115- ОТ170-  по плана на с. Черна  с  дължина 460метра

Улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00 м.

път към мюсюлманско гробище

Мюсюлманското гробище е разположено по южната страна на ПИ 80769.13.103 по КК на Черна. До него се достига по местен път - част от имот 80769.12.76 по КК на с.Черна с ориентировъчна дължина 380 метра и по път – част от ПИ 80769.13.109 с дължина 290 метра. Частта от пътя в имот 80769.12.76 е изграждана преди около 60-70 години с каменна настилка, която е силно повредена и с почвени наноси; частта, разположена в ПИ 80769.13.109 е „черен път“. Предвижда се реконструкция на пътя, като се възстанови основата на пътя и се положи нова трошенокаменна настилка с ширина 4 метра.

Забележка: Началните и крайните точки на участъците за проектиране се уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

С цел установяване на настоящото състояние на улиците е необходимо да се извърши пълно обследване на посочените участъци на улиците и съоръженията в техния обхват.

За населените места няма изработена кадастрална карта. ПУП - ПР са налични само на хартиен носител. На избрания изпълнител може да се предостави копие - извадка от ПУП-ПР на хартия и кадастрално заснемане от 1995 година в цифров вид.

### Обем и съдържание на проекта

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране и в съответствие с изискванията на чл.169 на Закона за устройство на територията.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част на инвестиоционните проекти трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи.

Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

За всяка улица се разработва и окомплектова инвестиционен проект във фаза технически проект.

Възложителят определя следните задължителни части на инвестиционния проект, които следва да бъдат разработени за всяка от улиците:

Част „Пътна“ (подробна обяснителна записка, проектно решение за проектната ос / геометрично решение/, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили, подробни напречни профили, технологичен проект, технология за възстановяване на пътната настилка, таблици, постоянна организация на движението);

Част „Геодезия” – (създаване на РГО на обекта, координатно и височинно заснемане на съществуващото положение /тахиметрична снимка/, координатни трасировъчни регистри, вертикална планировка);

Част „Временна организация и безопасност на движението”;

Част „План за безопасност и здраве“;

Към всяка част се изготвя пълна количествена и стойностна сметка /КСС/ за предвидените дейности.

Съгласно чл.15, ал.1 т.9 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали не е необходимо да се изготвя част „План за управление на строителните отпадъците“.

Предвид недостига на финансови средства изпълнението на строителството на значителна част от улиците ще се извършва на етапи. Преди издаване на разрешение за строеж Възложителят ще определи улиците и етапите на които следва да се разделят, като изпълнителят /проектантът/ ще следва да нанесе корекции в графичната част на проекта и да допълни обяснителната записка / корекции в КСС няма да се извършват/.

### Специфични изисквания към някои от частите на проекта:

Проектите се изготвят след пълно обследване на посочените участъци на улиците и съоръженията в техния обхват.

3.1. Част Геодезия: Да се извърши подробно геодезическо заснемане на улиците, която да включва пътните настилки, бордюри и оградите покрай тях (или наклони на тротоарните настилки). Да се заснемат всички съоръжения пресичащи или преминаващи в обхвата на улиците.

Да се изготви подробен трасировъчен план, обвързан с осовата мрежа и координатен регистър за всички елементи на строежа. Подробните точки да бъдат през 20м и да се отбележат върху терена по подходящ начин.

Раздел вертикална планировка да е съобразен с проектното решение по част „Пътна” за надлъжния и напречния профил на всеки уличен участък.

3.2. Част Пътна:

Рехабилитацията обхваща изпълнението на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на улиците. Извършва се частично възстановяване и / или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строителни и монтажни работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове.

Техническото решение в план да следва геометрията на съществуващите улици. Съществуващият габарит на улиците се запазва.

В резултат на извършените подробни огледи и анализ да се извърши експертна оценка на състоянието на съществуващата улична настилка да се определи дебелината на отделните пластове от съществуващата настилка.

Част от улица „Втора“ в с.Батово, част от улици „Трета“ и „Седма” в село П.Свещарово, „Петнадесета“ в село Попгригорово, “Четвърта“ в с.Приморци, и път до мюсюлманско гробище в с. Черна се проектират с трошенокаменна настилка. Проектантът може да предложи използване на съвременни технологии и материали.

Всички останали улици се проектират с асфалтова настилка.

С проекта следва да се предвидят предварителни ремонти на съществуващото покритие и локални ремонти в участъците с големи деформации и разрушения.

Да се осигури възстановяване на напречния профил. Да се предложи решение за отводняване на улицата.

В проекта да се предвидят зауствания най-малко 5 метра в съседна улица и в кръстовище.

При „черните“ улици следва да се предвидят всички необходими дейности вкл. оформяне на земно легло и др.

Да се предложат решения за предпазването на съществуващите подземни съоръжения и комуникации в обхвата на улиците и да се осигури функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изготвят проекти, като при изискващи се по - тежки реконструкции се съгласуват с Възложителя.

3.3. Подробна количествена и стойностна сметка

Като приложение към всяка част на инвестиционния проект се разработва подробна количествена и стойностна сметка /КСС/ на предвидените строителни и монтажни работи. Възложителят допуска подробните количествени и стойностни сметки да се окомлектоват като самостоятелна част „Проектно сметна документация“.

### Приемане на изпълнението по Дейност 1

Инвестиционните проекти се представят в 3 /ТРИ/ екземпляра на хартиен носител.

Целият проект / графични и текстови материали/ се предоставя в електронен вид в pdf формат, като текстовите материали се предоставят и в doc или txt, а количествените и стойностните сметки в xls.

Проектът се предава с протокол на възложителя, който в 7 /седем/ дневен срок следва да уведоми проектанта какви недостатъци е необходимо да се отстранят, ако има такива.

Проектантът отстранява всички недостатъци на изготвения проект до издаване на разрешение за строеж

Проектантът е длъжен, за своя сметка, да отстрани всички установени недостатъци на проекта в указан от Възложителя срок, посочен в уведомлението за установяването им.

Окончателното приемане на инвестиционните проекти се извършва с Окончателен приемо-предавателен протокол, с който за всеки обект се определя припадащата се  част от стойността за изработка на проекта.

## Б. Дейност 2

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на рехабилитация на четиридесет и осем улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка“

### Обхват на дейностите и изисквания към изпълнението

Въз основа на изготвените инвестиционни проекти за 48 (четиридесет и осем) улици в 38 населени места на територията на община Добричка от главния архитект ще се издадат 38 разрешения за строеж, като обектите се групират по населени места. Строежите са IV-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от ЗУТ.

Авторският надзор се осъществява по всички части на проектите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, приложимата подзаконова нормативна уредба и изискванията на Възложителя.

Всеки проектант по съответните части на инвестиционния проект:

- Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ;

- Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството;

- По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- При всяко посещение на строежа оглежда и установява състоянието на извършените СМР и дава решения за възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, поема задължението във възможно най – кратък срок да направи необходимите проучвания и да направи съответното решение. Всички констатации и решения се записват в заповедната книга;

- Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проектите и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежите и са задължителни за останалите участници в строителството;

- Оказва техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обектите;

- При необходимост, съгласувано с Възложителя, да дава предписания, които водят до изменения на проектите, допустими по ЗУТ;

- Участва в организирани работни срещи между участниците в строителството по проблемни казуси, важни обстоятелства и др.;

- Заверява екзекутивната документация, в случаите, когато е необходима;

Изпълнителят и всеки от проектантите при упражняване на авторския надзор:

- Съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в уточнените видове дейности със строителя/лите;

- Не разрешава съществени отклонения от одобреният проект по време на строителството на строежите;

- Извършва експертни дейности и консултации;

- Осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договора;

- Съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали (фракции, арматура и т.н.), издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN;

- Осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и предварително съгласува с Възложителя всички решения и действия;

- Своевременно да уведомява Възложителя за невъзможността си да присъства на строежа или да участва в работна среща на определената дата и час като посочи причините за това.

- При възникнала необходимост по време на строителството от съществена промяна по чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ и по искане на Възложителя извършва разделяне

предложените проекти на етапи, като нанася корекции в графичната им част и подготвя нови или допълва обяснителните записки.

Изпълнителят се задължава да изпълнява авторския надзор по време на строителството чрез физическите лица, изготвили проектите. Замяна е допустима само по реда на договора за изпълняние на настоящата поръчка.

### Предаване и приемане на изпълнението

Извършеният авторски надзор се установява със „Сметка – отработени часове” по действително вложено време, подписана от изпълнителя и представители на Възложителя и Строителния надзор.

Изпълнителят може да представи подписана „Сметка – отработени часове” след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  – Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 на към Наредба №3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

## В.   Срокове за изпълнение на поръчката

Дейност 1: „Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка“

Действията по заснемане и обследване на предвидените за рехабилитация улици и участъци на улици следва да започнат до 7 календарни дни от влизане в сила на договора. Участъците за проектиране се определят от представител на Възложителя и проектанта при посещение на място. Незапочването на обследването на улиците в седемдневния срок се счита за виновно неизпълнение на договора.

Срокът за изработка на проектите се определя от Техническото предложение на изпълнителя, като Възложителят допуска етапно предаване на изпълнението. Обектите се разделят в две групи, както следва:

1-ва група със срок за изработка до 28 (двадесет и осем) календарни дни: улици в населените места Батово; Бенковски; Бдинци; Божурово; Бранище; Врачанци; Дебрене; Добрево; Енево; Житница; Карапелит; Ломница; Лясково; Одърци; Орлова могила; Паскалево; Подслон; Пчелино; Стефаново; Черна;

2-ра група със срок за изработка до 42 (четиридесет и два) календарни дни: улици в населените места Ведрина; Ген. Колево; Долина; Драганово; Котленци; Ловчанци; Малка Смолница; Одринци; Плачи дол; Победа; П. Иваново; П. Минково; П.Свещарово; Попгригорово; Приморци; Свобода; Смолница; Ф.Денково.

Проектантът отстранява всички забележки по изработените проекти до издаване на разрешение за строеж.

Дейност 2 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на рехабилитация на четиридесет и осем улици в тридесет и осем населени места на територията на община Добричка”.

Авторският надзор се упражнява от датата на получаване на уведомление за съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  – Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 на към Наредба №3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

# ДЕЙНОСТИ, ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА, ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

„Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в пет населени места на община Добричка”.

Дейността обхваща изработка на пет инвестиционни проекта за изграждане на шест ограничителя на скоростта по уличната мрежа, част от общинска пътна мрежа в селата Владимирово, Дончево, Добрево, Крагулево и Царевец, община Добричка, както следва:

  - с.Владимирово

Един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност, съгласно чл.6, т.1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

  - с.Дончево

Два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности, съгласно чл.6, т.1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

  - с.Добрево

Един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност, съгласно чл.6, т.1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

  - с.Крагулево

Един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност, съгласно чл.6, т.1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

  - с.Царевец

Един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност, съгласно чл.6, т.1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

Забележка: Участъците за проектиране на гореописаните ограничители на скоростта се уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

Проектантът съгласува изготвените проекти с експлоатационните дружества и Държавните контролни органи. Възложителят заплаща еднократно съответните такси след представяне на фактура. Второ разглеждане на проекта, ако се наложи такова, е за сметка на проектанта.

### Изходни данни за проектиране – съществуващо положение

Проектите трябва да се изготвят във фаза Технически проект, в съответствие с българското законодателство и следва да послужат за издаване на разрешение за строеж.

С цел намаляване скоростта на движението и осигуряване безопасно преминаване на пешеходци е необходимо изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности в селата Владимирово, Дончево, Добрево, Крагулево и Царевец. Изкуствените неравности се изграждат върху улици, които са част от общинската пътна мрежа.

За реализация на горе поставената цел се възлага изготвяне на технически проект по изграждането изкуствени неравности по уличната мрежа, част от общинска пътна мрежа на територията на община Добричка, както следва:

с.Владимирово

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път DOB 1199 /ІІІ-207, Векилски-Кочмар/Жегларци-граница общ.(Тервел-Добричка) - Бенковски - Владимирово /ІІ-27/ на приблизително км 16 +500 в с. Владимирово /пред църквата/- 1брой

с.Дончево

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път DOB 1071 /ІІ-97, ок.п.Добрич/-Граница общ.(Добрич-Добричка) – Дончево – Опанец – Драганово/ на приблизително км 2+200 в с. Дончево  – 1брой

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път  DOB 1071 /ІІ-97, ок.п.Добрич/- Граница общ.(Добрич-Добричка) – Дончево – Опанец - Драганово на приблизително км 3+200 в с. Дончево  – 1брой

с.Добрево

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на местен път Овчарово – Добрево в с. Добрево на приблизително 3+000 - 1брой

с. Крагулево

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път DOB 3092 /DOB2176, Крушари - Черна/ - Крагулево на приблизително 3+200 в с. Крагулево /в началото на населеното място/- 1брой

с. Царевец

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път DOB 2121/ІІ-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Царевец /DOB 1122/ на приблизително км 2+600 в с. Царевец – 1брой

### Обем и съдържание на проекта

Проектите се изработват с обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране, включително нормите за осигуряване на достъпна среда и др.

Проектът да се изготви в обем съгласно чл.21 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на включените в тях строителни и монтажни работи.

Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

Изработват се пет инвестиционни проекта за всяко едно от селата във фаза технически проект.

Възложителят определя следните задължителни части на всеки инвестиционен проект, които следва да бъдат разработени за всяка от изпъкналите неравности:

Част „Пътна“ (подробна обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили - схеми, схема на избраните средства за ограничаване на скоростта на движение, технологичен проект );

Част „Геодезия” – при необходимост;

Част „Временна организация и безопасност на движението”

Част „План за безопасност и здраве“;

Изготвя се пълна количествена и стойностна сметка за предвидените дейности, която може да бъде приложена към всяка част или да бъде обособена в самостоятелна част на инвестиционния проект.

### Срокове за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на дейността се определя от Техническото предложение на изпълнителя, като Възложителят определя срок за изработка до 42 (четиридесет и два) календарни дни.

Проектантът отстранява всички забележки по изработените проекти до издаване на разрешение за строеж.

### Приемане на изпълнението

Инвестиционните проекти се представят в 3 /три/ екземпляра на хартиен носител.

Целият проект / графични и текстови материали/ се предоставя в електронен вид в pdf формат, като текстовите материали се предоставят и в doc или txt, а количествените и стойностните сметки в xls.

Проектът се предава с протокол на възложителя, който в 7 /седем/ дневен срок следва да уведоми проектанта какви недостатъци е необходимо да се отстранят, ако има такива.

Проектантът отстранява всички недостатъци на изготвения проект до издаване на разрешение за строеж

Проектантът е длъжен, за своя сметка, да отстрани всички установени недостатъци на проекта в срок 5 /пет/ дни от уведомлението за установяването им.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Изпълнителят на поръчката следва да е проектант по смисъла на чл.162 от Закона за устройство на територията; да притежава необходимата проектантска правоспособност и да е застраховал професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица.

Проектантската правоспособност се подържа до въвеждане на строежа в експлоатация, а застраховката до изтичане на гаранционните срокове на реализирания строеж.

Преди подписване на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят представя списък на екипа за изпълнение на поръчката, който е в съответствие с подадената оферта.

В списъка Изпълнителят посочва лице за контакт, което ще отговаря за изпълнението на Договора, като цяло.

Промяна в екипа за изпълнение на настоящата поръчка е допустима само след съгласие на Възложителя при условията на договора за изпълнение на поръчката. Изпълнителят е длъжен да предложи друг проектант, с необходимата професионална квалификация и опит. При невъзможност да се изпълни авторския надзор Изпълнителят е длъжен да даде писмено съгласие за възлагането на изпълнението на Услугата на друг специалист, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Изготвили:

1. Недялка Костадинова

2. Весела Илиева

3. Иван Ковачев